ELAZIĞ’DAKİ HAYVANSAL ATIKLARIN BİYOENERJİ POTANSİYELİ

*Nilüfer (NACAR) KOÇER,  *Yusuf SAATÇI

*Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü – ELAZIĞ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖZET

Biyogaz potansiyel bir enerji kaynağıdır. Arıtma tesisi işletmelerinde sınırlı etkisi ve nispeten daha az çevresel etkisi ile biyogazı enerjiye dönüştüren teknolojiler bulunmaktadır. Yaygın biyogaz kullanımında mevcut potansiyel dâhilinde bakış açısı sağlamak için, çeşitli teknolojiler, işletme uygulamaları, çevresel yaklaşımlar ve maddi teşvikler yeniden gözden geçirilmektedir.

Hayvansal atıklar, genellikle enerjiye dönüşmeyen potansiyel olarak önemli bir enerji kaynağını temsil etmektedir. Bu enerji kaynağının çoğu atık yönetimi toplanması ve doğal işlemler süresince kaybolmaktadır.

Bu çalışmada Elazığ ili hayvan sayısı ve biyogaz üretimi araştırılmıştır. Sonuçlar Elazığ’daki hayvan güb-resinden biyogaz tesisleri kullanılarak yaklaşık olarak 170.359 m3/gün biyogaz üretilebileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler : Biokütle Enerjisi, Biyogaz Üretimi, Hayvan Potansiyeli.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BIOENERGY POTENTIAL OF ANIMAL WASTES

IN THE ELAZIĞ CITY

ABSTRACT

Biogas is a potentially important energy resource. Technologies exist to convert it to energy, with limited impact on treatment plant operations and relatively little environmental impact. Various technologies, operating practices, environmental considerations, and financial incentives are reviewed to provide insight into the potential for expanded biogas use.

Animal wastes represent a potentially significant energy resource that generally is not converted to energy. Much of this potential energy is lost through natural processes, and in collecting and managing the waste.

In this study, it was investigated productions of biogas and animal population in Elazığ city, Turkey. The results shown that approximate 170,359 m3/day biogas will be produced by using biogas systems from manure of animals in Elazığ.

Keywords: Biomass Energy, Biogas Production, Animal Potential.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. GİRİŞ

Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması, mevcut kaynakların sürekli olarak azalmasına neden olmaktır. Çoğu sınırlı olan kaynakların daha uzun süre insanlığın hizmetinde tutulması için bunların uygun şekilde kullanılması, yenilenmesi veya azalan kaynaklar yerine yeni kaynakların faaliyete geçiril-mesi gerekmektedir.

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de endüstrileşme ve nüfus artışı yüzün-den hızla büyüyen bir enerji ihtiyacı gözlenmek-tedir. Yurtiçi enerji kaynakları miktar ve kalite olarak yetersiz olduğundan önemli miktarda ithalata gereksinim vardır. Fosil yakıtları esas alan enerji üretimi ve kullanımı; yakıt konusunda dışa bağımlı-lık, yüksek ithalat giderleri ve çevre sorunları gibi önemli olumsuzluklar doğurmaktadır. Fosil yakıtlar-dan elde edilen enerjide sınıra yaklaşılmış olması, ekonomik olarak kullanıma uygun teknolojilerle ye-nilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması gerekliliğini doğurmuştur(Kırımhan, 1981).

Bitkisel ve hayvansal varlıkların faaliyetle-rine bağlı olarak meydana gelen organik atıklar tükenmeyen kaynaklardır. Özellikle artan nüfusa bağlı olarak, insanların tüketimi ile yakından ilgili olması bakımından, organik kökenli atık ve artık maddelerin tükenmez olduklarını kabul etmemek mümkün değildir. Bu organik atıkların değerlendi-rilerek giderilmesi en uygun bertaraf yöntemi olarak kabul edilmektedir(Kırımhan ve Nacar, 1992).

Hayvancılık potansiyelinin ekonomik olarak önemli yer aldığı ülkemizde hayvansal atıklardan yararlanılarak, biyogaz üretim olanaklarının iyi bir şekilde saptanması gerekir. Özelikle kırsal kesimler-de biyogaz üreteçlerinin faaliyete geçirilmesi ile her yıl yakılmakta olan milyonlarca ton hayvansal atık-lardan hem enerji hem de değeri artırılmış gübre olarak yararlanılabilir.

2.BİYOMAS ENERJİSİ ÜRETİM PRO-SESİ VE TÜRKİYEDEKİ POTANSİ-YELİ

Hayvansal ve tarımsal atıklardan yüksek oranda biyomas elde edilerek, bu atıkların kullanımı ve geri döngüsü, ekonom ve çevre açısından olduk-ça önemlidir. Alternatif enerji kaynağı olarak biyo-mas üretimi, anaerobik ayrışma işlemi, organik atık-larla arıtım, bu atıkların tasfiyesinde kullanılan çok yaygın metotlardır(Al- Marsi, 2001).

Biyogaz teknolojisi, uzun süreden beri bilin-mektedir. Bilhassa yerel klasik yakıt kaynaklarının ve fosil yakıtların hızlı tüketimi ve yüksek fiyat-larından dolayı son zamanlarda oldukça fazla art-mıştır. Gelişmekte olan ülkelerde biyogaz teknolo-jisine olan ilgi; çeşitli uluslararası organizasyonların çalışmaları, verilen ilanlar, yapılan toplantı ve yar-dım faaliyetlerinin çabalarıyla teşvik edilmektedir (Ömer ve  Fadalla, 2003).

Biyomas, genellikle düşük yakıt olarak kabul edildiğinden enerji istatistikleri nadiren bulunmakta-dır. Aslında fosil yakıtlara eşit yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak kabul edilebilir.  Tablo 1’de görüldüğü gibi toplam biyoenerji potansiyeli, ev halkı sektöründe toplam enerji tüketimine eşit bir miktarda ve 16 920 kilotondur. Bu enerji potansiyeli ülkenin toplam enerji tüketiminin  %20’sine eşittir. Biyomas direkt olarak yakılabilir yada alkollerin üretimi için fermantasyon, biyogaz üretimi için bak-teriyel çürütme ve doğal bir gaz üretimi için gazifi-kasyon gibi dönüşüm yöntemleri kullanılarak katı, sıvı, gaz yakıtlara dönüştürülebilir.

Biyomas, çok ilginç yenilenebilir enerji kay-naklarından birisidir. Çünkü teorik olarak Türkiye ’nin toplam enerji üretimindeki payı, % 26, toplam enerji tüketimindeki payı %10’dur. Faydalı enerjiye dönüşüm için uygun tekniklerin belirlenmesi ve kullanılması gerekmektedir. Biyomasa dayanan enerji programlarını yürütme, ülkenin enerji proble-mine çözüm olmayacaktır. Fakat özellikle nüfusun %40’ının yaşadığı kırsal alanlarda, ev halkının ve-rimli enerji kullanımı için yeni bir anlayış getirecek-tir(Kaygusuz ve Türker, 2002).

Atık hacminin azaltılmasında; organik atık için aerobik arıtım ve anaerobik arıtım olarak iki metot kullanılmaktadır. Bu iki metot arasında yapı-lan karşılaştırmalarda, atık suyun anaerobik arıtımıyla organik yükün %80’i çok az miktarda oluşan çamur ile birlikte CH4 ve CO2’ye dönüştüğü görülmüştür. Aerobik arıtımda ise, organik yükün % 50’si biyomasa dönüşürken %45‘i CO2‘ye minera-lize olmaktadır. Buna göre; anaerobik arıtım organik maddenin indirgenmesi yönünden aerobik arıtımdan daha uygundur (Schober ve diğ., 1999).

Anaerobik ayrışma, organik ve inorganik materyalleri metabolize eden karışık mikrobiyal kültürün etkisiyle gerçekleşmektedir(Cheremisirof ve Marresi, 1998). Çeşitli bakteriler, organik mad-delerin oksijensiz ortamda fermantasyonu sonucu biyogazı oluştururlar (Tablo 2).

Parçalanma karmaşık bir prosestir. Bir anae-robik fermantasyon prosesinin mekanizması Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir. Birinci safhada çözünemeyen kompleks organik moleküller, asit bakterileri tarafından yağlar, proteinler ve karbon-hidratlar ile hidroliz olurlar ve gliserole, uzun zincir-li yağ asitlerine, aminoasitlere ve basit şekerlere dönüşürler. İkinci safhada çözünebilen organik moleküller asit üreten mikroorganizmalar tarafından alkol ve kısa zincirli organik asitlere dönüşerek son ürünlerin karışımından amonyağı meydana getirir-ler. İkinci safhanın son ürünleri anaerobik sistemler-de önemli bir yer tutmaktadır. Bu safhaya asit oluşum safhası ya da asidifikasyon safhası denir.

Tablo 1. Türkiye’de Toplam Yenilenebilir Biyoenerji Potansiyeli (Kaygusuz ve Türker, 2002).

| Biyomasın Türü | Enerji Potansiyeli, (ktoe) |
| --- | --- |
| Kuru Tarımsal Atık | 4.560 |
| Nemli Tarımsal Atık | 250 |
| Hayvan Atığı | 2.350 |
| Ormancılık ve Odun İşleme Atığı | 4.300 |
| Evsel Atıklar ve İnsan | 1.300 |
| Ateş Odunu | 4.160 |
| Toplam Biyoenerji | 16.920 |

Tablo 2. Organik Maddenin Anaerobik Ayrışması (Ömer ve  Fadalla, 2003).

| SEVİYE | MADDE | MOLEKÜL | BAKTERİ |
| --- | --- | --- | --- |
| Başlangıç | Gübre, Sebze ve Atıklar | Selüloz, Protein | Cellulalytic, Proteolytic |
| Orta | Asitler, Gazlar, Oksitler, İnorganik Tuzlar | CH3COOH, CHOOH,SO4, CO2, H2, NO3 | Asidogenic, Hidrogenic, Sülfat İndirgenmeyen |
| Son | Biyogaz, İndirgenmiş İnorganik Bileşikler | CH4, C02, H2S, NH3, NH4 | Metan Yapanlar |

Şekil  1. Biyogaz Üretim Prosesi  (Ömer ve  Fadalla, 2003).

İkinci safhanın son ürünlerinin niceliksel durumu ve cinsi ortamın pH’ına, sıcaklığa, atıksu içinde bulunan proteinlerin, karbonhidratların ve yağların parçalanmasına, nütrientlerin ortamda bulu-nup bulunmamasına, mikrobiyal floranın özellikle-rine, katıların bekleme süresine ve ikinci safha son ürünlerinin stabilizasyonu ve uzaklaştırılması için mevcut mekanizmalara veya kimyasal işlemlere bağlıdır. Asidifikasyon safhasında ortamdan asitle-rin kaldırılması için bir mekanizma bulunmaktadır. Bu mekanizmadaki asitler, metan bakterileri tarafın-dan asetatı metana dönüştürürler(Eckenfelder ve Santhanom, 1981,).

Biyogaz üretiminin ekonomik uygunluğunu belirleyen birçok faktör vardır. En önemli faktörler-den bir tanesi kullanılacak olan atıkların ekonomik değerleri ve bu atıkların biyogaz verimlilikleridir. Ayrıca bölgesel olarak kullanılan diğer enerji kay-naklarının miktarları ve maliyetleri biyogaz üretim ekonomisini etkileyen faktörlerden bir tanesidir(Sa-atçı, 2001). Seçilen teknoloji yatırım maliyetlerini etkilediği gibi üretim verimliliğini dolayısı ile mali-yetleri belirleyen unsurdur. Bölgesel olarak kulla-nılan enerji kaynakları fuel, elektrik, odun-kömür, hava gazı ve diğerleri olabilir. Yerel yönetimlerin bu enerji kaynakları üzerindeki indirimleri veya kısıt-lamaları biyagaz ekonomisinin uygunluğunu değişti-rir. Kırsal kesimlerde, köylerde kurulacak biyogaz tesisleri hayvansal atıkların daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini sağladığı gibi yemek pişirme, ısınma, aydınlatma gibi kullanım alanlarının daha ekonomik bir şekilde değerlendirilmesini sağlar (www.1.gantep.edu.tr).

3.BİYOGAZIN KULLANIM ALANLARI

Hayvansal ve bitkisel kökenli organik atık veya artık maddeler, çoğunlukla ya doğrudan doğ-ruya yakılmakta veya tarım topraklarına gübre olarak verilmektedir. Bu tür atıkların özellikle yakılarak ısı üretiminde kullanılması daha yaygın olarak görülmektedir. Bu şekilde istenilen özellikte ısı üretilemediği gibi, ısı üretiminden sonra atıkların gübre olarak kullanılması da mümkün olmamakta-dır. Biyogaz teknolojisi ise, organik kökenli atık ya da artık maddelerden hem enerji elde etmek hem de atıkların toprağa kazandırılmasına imkan vermekte-dir.

Genel olarak biyogaz;

- Ucuz - çevre dostu bir enerji ve gübre kaynağıdır.

- Atık geri kazanımı sağlar

- Biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde bulu-nabilecek yabancı ot tohumları çimlenme özelliğini kaybeder.

- Biyogaz üretimi sonucunda hayvan gübresinin kokusu hissedilmeyecek ölçüde yok olmaktadır.

- Hayvan gübrelerinden kaynaklanan insan sağlığı-nı ve yeraltı sularını tehdit eden hastalık etmenle-rinin büyük oranda etkinliğinin kaybolmasını sağ-lamaktadır.

Biyogaz üretiminden sonra atıklar yok ol-mamakta üstelik çok daha değerli bir organik gübre haline dönüşmektedir (www.eie.gov.tr).

Biyogaz, çok yönlü bir enerji kaynağı olarak doğrudan ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullanıldığı gibi, elektrik enerjisine ve mekanik enerjiye çevrile-rek kullanımı da mümkün olmaktadır. Ayrıca biyo-gaz üretimi sonucu ortaya çıkan yan ürünler de çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir.

  - BİYOGAZIN ISITMADA KULLANILMA-SI

Biyogazın yanma özelliği bileşiminde bulu-nan metan gazından ileri gelmektedir. Biyogaz hava ile 1/7 oranında karıştığı zaman tam yanma gerçek-leşir. Isıtma amacıyla gaz yakıtlarla çalışan fırın ve ocaklardan yararlanılabileceği gibi termosifon ve şofbenlerde biyogazla çalıştırılarak kullanılabilir. Biyogaz, sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan soba-ların meme çaplarında basınç ayarlaması yapılarak kolaylıkla kullanılabilmektedir. Biyogaz sobalarda kullanıldığında bünyesinde bulunan hidrojen sülfür gazının yanmadan ortama yayılmasını önlemek üzere bir baca sistemi gerekli olmaktadır. Bu ne-denle, daha sağlıklı bir ısınma için kalorifer sistem-leri tercih edilmektedir.

3.2.BİYOGAZIN ENERJİ AMAÇLI KULLA-NILMASI

Biyogaz, hem doğrudan yanma hem de elek-trik enerjisine çevrilerek aydınlatmada da kullanıla-bilmektedir. Biyogazın doğrudan aydınlatmada kul-lanımında sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan lambalardan yararlanılmaktadır. Bu sistemde aydın-latma alevini arttırmak üzere amyant gömlek ve cam fanus kullanılmaktadır. Cam fanus ışığı sabitleştir-diği gibi çıkan ısıyı geri vererek alevin daha fazla olmasını sağlamaktadır.

3.3.BİYOGAZIN MOTORLARDA KULLANI-MI

Biyogaz, benzinle çalışan motorlarda hiçbir katkı maddesine gerek kalmadan doğrudan kulanı-labildiği gibi içeriğindeki metan gazı saflaştırılarak da kullanılabilmektedir. Dizel motorlarda kullanıl-ması durumunda belirli oranlarda (%18–20) motorin ile karıştırılması gerekmektedir.

  - BİYOGAZIN YAN ÜRÜN DEĞERLENDİ-RİLME İMKÂNLARI

Biyogaz üretimi sonucu sıvı formda fer-mante organik gübre elde edilmektedir. Elde edilen gübre tarlaya sıvı olarak uygulanabilir, granül haline getirilebilir veya beton ve toprak havuzlarda doğal kurumaya bırakılabilir. Fermantasyon sonucu elde edilen organik gübrenin temel avantajı anaerobik fermantasyon sonucunda patojen mikroorganizma-ların büyük bir bölümünün yok olmasıdır. Bu özel-lik kullanılacak olan organik gübrenin yaklaşık %10 daha verimli olmasını sağlamaktadır (http://www. eie.gov.tr).

4.ELAZIĞ İLİ HAYVANSAL ATIKLA-RININ BİYOENERJİ POTANSİYELİ

Yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak ülkemizdeki biyomasın toplam enerji üretimindeki payı teorik olarak % 25’tir. Ülkemizde biyoenerji kaynaklarının verimli kullanımı için gerçek enerji potansiyelinin göz önünde tutulması gerekir (Kaygusuz ve Türker, 2002).

Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneybatısında, Yukarı Fırat havzasında bulunan Elazığ’da hayvan-cılık, tarımsal etkinliklere göre daha fazla gelişmiş-tir(www.munzur.com). Tablo 3’de görüldüğü gibi ilde toplam hayvan varlığı içerisinde büyükbaş ve kümes hayvanlarının ağırlığı açıkça görülmektedir.

Tablo  3.  Elazığ  İli  Hayvan   Potansiyeli.

| Yerleşim Yerleri | Büyükbaş Hayvan Sayısı | Küçükbaş Hayvan Sayısı | Kümes Hayvanları Sayısı |
| --- | --- | --- | --- |
| Merkez | 42.112 | 110.640 | 7.033.000 |
| Ağın | 1.207 | 3.600 | 2.000 |
| Baskil | 5.432 | 17.600 | 16.700 |
| Keban | 1.552 | 7.400 | 4.050 |
| Kovancılar | 21.660 | 97.180 | 32.500 |
| Sivrice | 6.887 | 21.380 | 248.200 |
| Alacakaya | 5.956 | 4.180 | 7.700 |
| Arıcak | 30.367 | 19.650 | 1.750 |
| Maden | 20.891 | 13.690 | 17.500 |
| Palu | 27.125 | 17.000 | 19.850 |
| Karakoçan | 85.857 | 63.170 | 28.100 |
| Genel Toplam | 514.280 | 375.490 | 7.411.350 |

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları bakı-mından Elazığ Merkez ilçe, Karakoçan ve Arıcak diğer ilçelerden belirgin olarak ayrılmakta ve ağırlık potansiyeli meydana getirmektedir. Kümes hayvan-ları grubunda ise Merkez ilçenin ağırlığı tam olarak hissedilmektedir.

Tablo 4’ de görüldüğü gibi Elazığ ilinde 2000 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre büyükbaş hayvan varlığı 514.280 adettir. Aynı yıl Türkiye genelinde mevcut hayvan sayısı 10.907.000 adet olup, bu rakamın %1,18’i Elazığ’da bulun-maktadır. Aynı yıl itibariyle Elazığ’da küçükbaş hayvan varlığı 375.490 adettir.  Aynı yıl Türkiye’de küçükbaş hayvan varlığının toplamı ise 35.693.000 adet olup, Elazığ’ın bu rakamdaki payı %1,05’dir. Elazığ et tavuğu üretiminin %3,6’sını yumurta tavuğu üretiminin ise, %0,7’sini karşılamaktadır (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2003). Elazığ, et ta-vuğu üretiminde önemli bir üretici konumunda bu-lunmaktadır ve toplam üretimdeki payı ise 4,30 dur.

Tablo 4. Elazığ’da Hayvansal Üretim Varlığının Türkiye Üretimindeki Payı (Tarım  ve Köyişleri Bak.,2003).

| Hayvan Cinsi | Türkiye’deki Mevcut Sayı | Elazığ’daki Mevcut Sayı | Üretimdeki Payı |
| --- | --- | --- | --- |
| Büyükbaş Hayvan | 10.907.000 | 514.280 | 1,18 |
| Küçükbaş Hayvan | 35.693.000 | 375.490 | 1,05 |
| Kanatlı Hayvan | 172.356.000 | 7.411.350 | 4,30 |

Elazığ merkez ve ilçelerde mevcut hayvan potansiyeline bağlı olarak biyogaz üretim potansiye-li araştırılarak, sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. Bu tabloya göre; biyogaz üretilecek olursa, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanı sayıları bakımından, Merkez, Karakoçan ve Kovancılar’da diğer ilçe-lerden belirgin olarak daha fazla bulunduğundan gaz üretimi de buna bağlı olarak daha fazla olacaktır. Ağırlık potansiyeli meydana getiren bu yerleşim birimlerinde bekleme süresi 30 gün olarak dikkate alınırsa; sırasıyla günlük toplam gaz verimleri; Merkez’de 56.872 m3/gün, Karakoçan’da 39.625 m3/gün, Kovancılarda ise 22.272 m3 /gün olarak hesaplanmıştır (Tablo 5).

Tablo 5. Elazığ’da  Hayvansal  Atıklarından Elde Edilebilecek Biyogaz Potansiyeli.

| Yerleşim Birimleri | Hayvan Cinsi | Hayvan Sayısı | Hayvan Başına Atık, kg | kg Atıktan Oluşan Gaz, m3 | Günlük Atık kg/gün | Günlük Gaz Verimi, m3/gün | Toplam Gaz, m3/gün |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merkez | Büyükbaş | 42.112 | 10 | 0,035 | 421.120 | 14.439 | 56.872 |
|  | Küçükbaş | 110.640 | 3 | 0,050 | 331.920 | 16.596 |  |
|  | Kümes | 7.033.000 | 0,08 | 0,044 | 562.650 | 24.756 |  |
| Ağın | Büyükbaş | 1.207 | 10 | 0,035 | 12.070 | 422 | 969 |
|  | Küçükbaş | 3.600 | 3 | 0,050 | 10.800 | 540 |  |
|  | Kümes | 2.000 | 0,08 | 0,044 | 160 | 7 |  |
| Baskil | Büyükbaş | 5.432 | 10 | 0,035 | 54.320 | 1.901 | 4.600 |
|  | Küçükbaş | 17.600 | 3 | 0,050 | 52.800 | 2.640 |  |
|  | Kümes | 16.700 | 0,08 | 0,044 | 1.336 | 59 |  |
| Keban | Büyükbaş | 1.552 | 10 | 0,035 | 15.520 | 5443 | 1.667 |
|  | Küçükbaş | 7.400 | 3 | 0,050 | 22.200 | 1.110 |  |
|  | Kümes | 4.050 | 0,08 | 0,044 | 324 | 14 |  |
| Kovancılar | Büyükbaş | 21.660 | 10 | 0,035 | 216.600 | 7.581 | 22.272 |
|  | Küçükbaş | 97.180 | 3 | 0,050 | 291.540 | 14.577 |  |
|  | Kümes | 32.500 | 0,08 | 0,044 | 2.600 | 114 |  |
| Sivrice | Büyükbaş | 6.887 | 10 | 0,035 | 68.870 | 2.410 | 6.491 |
|  | Küçükbaş | 21.380 | 3 | 0,050 | 64.140 | 3.207 |  |
|  | Kümes | 248.200 | 0,08 | 0,044 | 19.856 | 874 |  |
| Alacakaya | Büyükbaş | 5.956 | 10 | 0,035 | 59.560 | 2.2085 | 2.739 |
|  | Küçükbaş | 4.180 | 3 | 0,050 | 12.540 | 627 |  |
|  | Kümes | 7.700 | 0,08 | 0,044 | 616 | 27 |  |
| Arıcak | Büyükbaş | 30.367 | 10 | 0,035 | 303.670 | 10.628 | 13.582 |
|  | Küçükbaş | 19.650 | 3 | 0,050 | 58.950 | 2.948 |  |
|  | Kümes | 1.750 | 0,08 | 0,044 | 140 | 6 |  |
| Maden | Büyükbaş | 20.891 | 10 | 0,035 | 208.910 | 7.312 | 9.428 |
|  | Küçükbaş | 13.690 | 3 | 0,050 | 41.070 | 2.054 |  |
|  | Kümes | 17.500 | 0,08 | 0,044 | 1.400 | 62 |  |
| Palu | Büyükbaş | 27.125 | 10 | 0,035 | 271.250 | 9.494 | 12.114 |
|  | Küçükbaş | 17.000 | 3 | 0,050 | 51.000 | 2.550 |  |
|  | Kümes | 19.850 | 0,08 | 0,044 | 1.588 | 70 |  |
| Karakoçan | Büyükbaş | 85.857 | 10 | 0,035 | 858.570 | 30.050 | 39.625 |
|  | Küçükbaş | 63.170 | 3 | 0,050 | 189.510 | 9.476 |  |
|  | Kümes | 28.100 | 0,08 | 0,044 | 2.248 | 99 |  |

5. SONUÇLAR

Türkiye’nin genel enerji talebinin karşılan-masında fosil yakıtların mümkün olduğu kadar uzun vadede kullanılması gerekmektedir. Bu çalışma ile ortaya konulduğu gibi, yenilenebilir enerji kaynak-larına mümkün olabildiği kadar yönelme, uygulana-bilir ve kullanışlı bir nitelik taşıyan ve önemli bir potansiyele sahip olan biyokütleden biyogaz elde edilmesi ve bunun özellikle küçük yerleşim yerle-rinde tüketilmesi, iyi bir alternatif teşkil etmektedir.

Çalışma yapılan kent merkezi ve ilçelerde tesis inşa edildiği takdirde elde edilecek toplam gaz verimi dikkate alınarak; bu sistemden faydalanabi-lecek kişi sayısı merkez ve ilçeler bazında hesap-lanmış ve sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir.

Günlük yemek pişirme ihtiyacı: 0,35 m3/kişi-gün ve günlük bir saat aydınlatma için kullanım:   0,15 m3/saat-gün olarak bilindiğine göre (Kırımhan, 1981) ; bir ailenin beş kişiden oluştuğu ve günlük 8 saat aydınlatma amaçlı kullanıldığı düşünülürse; toplam ihtiyaç yaklaşık 3 m3/gün olarak alınabilir.

Tablo 6. Elazığ’da Biyogazdan Faydalanabilecek Kişi Sayısı ve Yüzde Oranları.

| Yerleşim Yerleri | Toplam Gaz Verimi, m3/gün | Toplam Gaz İhtiyacı, m3/gün | Faydalanacak Kişi Sayısı | Toplam İçerisindeki % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Merkez | 56.872 | 3 | 18 957 | 33,38 |
| Ağın | 969 | 3 | 323 | 0,57 |
| Baskil | 4.600 | 3 | 1 533 | 2,70 |
| Keban | 1.667 | 3 | 556 | 0,98 |
| Kovancılar | 22.272 | 3 | 7 424 | 13,07 |
| Sivrice | 6.491 | 3 | 2 164 | 3,81 |
| Alacakaya | 2.739 | 3 | 913 | 1,61 |
| Arıcak | 13.582 | 3 | 4 527 | 7,97 |
| Maden | 9.428 | 3 | 3 143 | 5,53 |
| Palu | 12.114 | 3 | 4 038 | 7,11 |
| Karakoçan | 39.625 | 3 | 13 208 | 23,26 |
| Toplam | 170.359 | - | 56 786 | 100,00 |

Tablo 6’da görüldüğü gibi toplam faydala-nacak kişi sayısı 56.786 dır.  Elazığ ili ve ilçelerinde toplam biyogaz verimi ise 170.359 m3/gün’dür.  Bir enerji kaynağı olarak biyogazın optimum kullanıl-ması ile faydalanacak nüfusun toplam içerisindeki oranı Merkez’de %33,38, Karakoçan’da %23,26 ve Kovancılarda %13,07 dir. Bu nedenle;

- Biyomas enerjisi, artmakta olan talepleri karşıla-yabilen ve petrolün yerine kullanılabilen önemli bir enerji kaynağıdır.

- Biyomas uygulamalarının desteklenmesi ve ülke-lere göre önerilen tecrübelerin paylaşılması gerekli-dir.

- Alternatif enerji kaynağı olarak biyogazın devre-ye sokulmasıyla, fosil kaynaklı yakıtların kullanımı azaltılabilecektir.

- Biyogaz üretiminde hammadde ve çevre koşulla-rının yanı sıra, biyogaz üreteçlerinin tasarımı da gaz üretiminde etkilidir. Bu nedenle en çok gaz üretebi-lecek, üretimi sürekli ve ucuza mal edilebilecek üreteç tipinin belirlenmesi gereklidir.

6. KAYNAKLAR

- Al- Marsi, M.R.,  2001, Changes in Biogas Production Due to Different  Ratios of Some Animal and Agriculture Wastes. Bioresource Technology,  77, 97–100,

- Cheremisirof,  P. ve Marresi, A., 1998. Genera-tion Of Methane in Sanitary Landfill, Energy From Solid Wastes. Chapter 14, 327–343.

- Eckenfelder, W.W. ve Santhanom, C.J., 1981, Sewarege and Sewage Treatment, Eight Edi-tion, John Wiley and Sons. Inc., London.

- http://www.eie.gov.tr/

- Kaygusuz K. ve Türker, M.F., 2002. Biomass Energy Potential in Turkey. Renewable Energy, 26, 661–678.

- Kırımhan, S. ve  Nacar, N., 1992. Biyoenerji Üretim Sistemlerinde Optimizasyon,  İTÜ 3. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu’92, İstan-bul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 7-9 Eylül 1992, İstanbul.

- Kırımhan, S., 1981. Organik Atıklardan Biyo-gaz Üretimi, Atatürk Üniversitesi, Çevre Sorun-ları Araştırma Enstitüsü, Erzurum.

- Ömer, A.M ve  Fadalla, Y., 2003, Biogas  Energy   Technology  in Sudan. Renewable Energy, 28, 499–507.

- Saatci,Y., 2001. Temiz ve Yenilenebilir Enerji Potansiyelimiz. TSE Standart Dergisi, 40, 469,  28–34.

- Schober, G., Schafer, J. ve diğ., 1999. One and two Stage Digestion of Salid Organic Waste, Elsevier Science. Water Resource. Vol. 33, 3,  854–860.

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2003. Elazığ İli Tarım Master Planı, İl Tarım Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasına Destek Projesi. www.1.gantep.edu.tr

- www.eie.gov.tr

www.munzur.com./uploads/media/Elazığ_STB.pdf