RADYAL YÖNDE BASINÇ UYGULANAN

KONSENTRİK UZUN TÜPLERDE

VON MISES KRİTERİNE GÖRE AKMANIN BAŞLAMASI

Tolga AKIŞ*  ve Ahmet N. ERASLAN**

*İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Atılım Üniversitesi, İncek 06836, Ankara takis@atilim.edu.tr

** Mühendislik Bilimleri Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531, Ankara

aeraslan@metu.edu.tr

(Geliş/Received: 29.03.2004; Kabul/Accepted: 30.05.2005)

ÖZET

İç ya da dış yüzeyden radyal yönde basınçlandırılmış düzlemsel şekil değiştiren klasik tüp problemi iç içe geçmiş, aksiyel yönde sabitlenmiş uzun konsentrik tüplere uyarlanmıştır. Von Mises akma kriteri kullanılarak, plastik akmanın başladığı kritik basınç değerleri, malzeme özellikleri ve tüp boyutları cinsinden elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gerilme analizi, elastisite, konsentrik tüpler, von Mises kriteri.

YIELDING OF LONG CONCENTRIC TUBES UNDER RADIAL PRESSURE

BASED ON VON MISES CRITERION

ABSTRACT

The classical problem of a plain strain tube with free ends, subject to either internal or external pressure is extended to tightly fitted long concentric tubes with axially constrained ends. Making use of von Mises yield criterion, critical values of pressure leading to plastic flow are determined in terms of material properties and tube dimensions.

Keywords: Stress analysis, elasticity, concentric tubes, von Mises criterion.

### 1. GİRİŞ

Mühendislikte yaygınlıkla kullanılan çubuk, tüp, içi boş disk, küresel kabuk gibi temel elemanların farklı yükleme ve sınır koşulları altında deformasyon analizi ayrı bir önem taşımaktadır [1]. Radyal yönde iç ya da dış yüzeyden basınç uygulanan ve düzlemsel şekil değiştiren kalın cidarlı uzun tüp problemi Timoshenko [1], Timoshenko ve Goodier [2], Uğural ve Fenster [3], Boresi, Schmidt ve Sidebottom [4] tarafından elastik gerilme durumu, Nadai [5] ve Boresi, Schmidt ve Sidebottom [4] tarafından tamamen plastik gerilme durumu ve Parker [6] ve Perry ve Aboudi [7] tarafından elastik-plastik gerilme durumu göz önüne alınarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada, söz konusu problem, iç içe geçmiş iki tabakalı eksenel şekil değiştirmenin engellendiği tüplere uyarlanmaktadır. Elastik gerilme ve izotropik malzeme durumu göz önüne alınmıştır.

İç çapı  ve dış çapı olan uzun bir tüp, iç çapı  ve dış çapı  olan aynı uzunlukta başka bir tüp içerisine yerleştirilir ve aksiyel yönde sabitlenir. Sistem ilk anda gerilmesizdir, daha sonra iç ya da dış yüzeyden basınç uygulanmasıyla birlikte içerisinde radyal, teğetsel ve aksiyel yönlerde gerilmeler oluşacaktır. Bu gerilmelerin hesabı ve elastik aralığın belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Tek tüp için elde edilen analitik çözüm, uygun sınır ve süreklilik koşulları yardımıyla, konsentrik sisteme uygulanarak her iki tüp için gerilme ve yer değiştirme dağılımları kapalı formda elde edilecektir. Gerçek malzeme özellikleri kullanılarak, gerilme denklikleri ve von Mises akma kriteri yardımıyla plastik deformasyona yol açan kritik basınç değerleri hesaplanacaktır.

### 2.	TEMEL DENKLEMLER VE ÇÖZÜM

Konsentrik tüp sisteminin düzlemsel şekil değiştirdiği ve basınç altında oluşan şekil değiştirmelerin küçük olduğu varsayılmaktadır. Giriş bölümünde belirtildiği gibi, sözkonusu tüpler uzun olup, yapılan analiz uçlardan uzak kesitlerde geçerlidir. Ayrıca, Timoshenko ve Goodier [2] notasyonu kullanılacaktır. Silindirik koordinat sisteminde küçük deformasyonlar için şekil-yer değiştirme bağıntıları, Hooke yasası ve gerilme-yer değiştirme bağıntıları temel denklemleri oluşturur [2]. Düzlemsel şekil değiştirme durumunda  olduğu göz önüne alınarak tek bir tüp için elastik çözüm,

(1)

(2)

(3)

(4)

olarak bulunur. Burada  ve  integrasyon sabitleridir. Eksenel şekil değiştirmenin engellenmediği elastik gerilme durumunda  olur [2, 3] (Ek-1). Ancak, yukarıdaki denklemden (4) anlaşıldığı gibi, eksenel yönde şekil değiştirmeyen tüpte  dir ve bu durum buradaki çözümü farklı kılmaktadır.

İç yüzeyden basınç uygulanan tek bir tüp için  ve  integrasyon sabitlerinin belirlenmesinde,   ve  sınır koşulları kullanılır. Buna göre integrasyon sabitleri,

(5)

(6)

olarak bulunur. Dış basınç altındaki tüpte ise sınır koşulları  ve  şeklindedir. Bu durum için integrasyon sabitleri ise,

(7)

(8)

olarak bulunur.

Diğer taraftan, düzlem şekil değiştirme durumu için deviyatorik gerilme tensörü ,

(9)

halini alır. Burada  hidrostatik gerilme olup, diğer gerilmeler yardımıyla  olarak verilir. Von Mises akma gerilmesi , deviyatorik gerilme tensörü  cinsinden,

(10)

şeklinde ifade edilir [8]. Gerekli indis toplamları yapılarak, düzlem şekil değiştirme hali için von Mises akma gerilmesi,

(11)

olarak hesaplanır. Bu denklem kullanılarak elde edilen akma gerilmesinin  olduğu basınçta akma başlar ve elastik limit basınç değeri  denkliğinden hesaplanır. Burada  malzeme akma gerilmesinin başlangıç değerini ifade etmektedir. Yapılan çalışmalar tek tüp için her iki basınç durumunda da iç yüzeyin kritik olduğunu ve plastik akmanın bu yüzeyden başlayacağını göstermiştir.

Elde edilen integrasyon sabitlerinin (2), (3) ve (4)  denklemlerinde yerlerine yazılmasıyla bulunan gerilme bileşenlerinin iç yüzey  daki değerleri (11) denklemine yerleştirildiğinde iç basınç durumu için,

(12)

dış basınç durumu için ise,

(13)

boyutsuz kritik basınç ifadeleri elde edilir. Boyutsuz kritik basınç  şeklinde tanımlanmıştır. İç içe geçmiş iki tüp için de, sınır koşulları ve integrasyon sabitleri farklı olmak üzere, benzer gerilme ve yer değiştirme ifadeleri geçerlidir. Aşağıda, iç ve dış basınç altındaki kompozit tüplerin çözümleri verilmektedir.

2.1. İç Basınç Altındaki Tüpler

Eksenel yönde şekil değiştirmeyen iki tabakalı kompozit tüpte, iç yüzeyden uygulanan basınç altında oluşan radyal yer değiştirme ve radyal, teğetsel ve simetri ekseni doğrultusundaki gerilme bileşenleri, (1), (2), (3) ve (4) denklemleriyle hesaplanabilir. Bu durumda sınır koşulları  ve  şeklindedir. Burada  ve  sırasıyla birinci ve ikinci tüp için radyal gerilme bileşenlerini ifade etmektedir. Sınır koşullarına ek olarak, iki ayrı süreklilik koşulu da  ve  şeklinde yazılabilir.

Sınır ve süreklilik koşullarının radyal gerilme bileşeni ve yer değiştirme ifadelerinde yerine yazılmasıyla yapılan hesaplamalarda, her iki tüp için integrasyon sabitleri,

(14)

(15)

(16)

(17)

olarak elde edilir. Bu ifadelerdeki  ve  iç tüpe ait integral sabitleri,  ve  ise dış tüpe ait integrasyon sabitleridir. Aynı şekilde,  ve  iç ve dış tüplerin elastisite modüllerini,  ve  ise Poisson oranlarını ifade etmektedir. Ayrıca

(18)

tanımları yapılmıştır. Tek tüpün aksine, kompozit tüplerde kullanılan malzeme özellikleri (,,) ve tüp boyutlarına (,) bağlı olarak üç ayrı plastik akma durumu söz konusudur. Bunlar akmanın: (1) her iki tüpte aynı anda başlaması, (2) dış tüpün iç yüzeyinde başlaması ve (3) iç tüpün iç yüzeyinde başlaması durumlarıdır. Plastik akmanın her iki tüpte aynı anda başlamasına neden olan kritik arayüz koordinatı  ve buna karşılık gelen elastik limit basınç değeri ,

(19)

(20)

denkliklerinin simultane çözümüyle elde edilebilir. Gerekli sadeleştirmeler yapıldıktan sonra,

(21)

(22)

ifadeleri bulunur. (21) denkliğinde

(23)

olarak tanımlanmıştır. Eğer bir kritik arayüz sözkonusu ise, bunun sayısal değeri (21) denkleminden Newton iterasyon yöntemiyle hesaplanabilir. Bu denklemin 8 kökü olmakla birlikte [] aralığında sadece bir reel kökü vardır ve bu kritik arayüz koordinatıdır. Yukarıda ifade edildiği gibi,  nin mevcut olup olmaması büyük ölçüde malzeme özelliklerine bağlıdır. Örneğin içi çelik, dışı aliminyum olan konsentrik sistemde  mevcut iken, içi aliminyum dışı çelik olan bir yapıda bu kritik çap mevcut değildir ve plastik akmanın başlaması daima tek tüpte olduğu gibidir. Bu konu sonuçlar bölümünde yeniden daha detaylı tartışılacaktır.

Akmanın iç tüpün iç yüzeyinde başlaması durumunda, (19) denklemini  için çözerek,

(24)

elastik limit değeri elde edilir. Paydadaki ,

(25)

şeklinde tanımlanmıştır. Kritik arayüz koordinatı mevcut olan bir malzeme ikilisinde akma,  seçilirse dış tüpün iç yüzeyinden,  seçilirse her iki tüpte aynı anda iç yüzeylerden ve  seçilirse iç tüpün iç yüzeyinden başlayacaktır. Her üç durum için de gerekli elastik limit basınç ifadeleri yukarıda türetilmiştir. Ayrıca gerekli sadeleştirmeler yapılırsa bu ifadelerin ,  ve  alınarak iç basınç altındaki tek tüp ifadelerine indirgendiği kolaylıkla görülebilir.

2.2. Dış Basınç Altındaki Tüpler

İç basınç durumunda olduğu gibi, dış basınç altındaki tüplerde oluşan radyal yer değiştirme ve radyal, teğetsel ve simetri ekseni doğrultusundaki gerilme bileşenleri, (1), (2), (3) ve (4) denklemleriyle hesaplanır. Geçerli sınır koşulları  ve   şeklindedir.

İç basınç durumu için geçerli süreklilik koşulları bu durum için de geçerlidir. Sınır ve süreklilik koşullarının radyal gerilme bileşeni ve yer değiştirme ifadelerinde yerine yazılmasıyla yapılan hesaplamalarda, her iki tüp için integrasyon sabitleri,

(26)

(27)

(28)

(29)

şeklinde bulunur. Bu durumda kritik arayüz koordinatı ve buna karşılık gelen elastik limit basınç için,

(30)

(31)

ifadeleri elde edilir. Bu denklemlerde,

(32)

(33)

tanımları kullanılmıştır. Akmanın iç tüpün iç yüzeyinden başlaması durumunda ise elastik limit,

(34)

olarak hesaplanır. Bu denklemler de ,  ve  alınmasıyla, dış basınç altındaki tek tüp ifadelerine indirgenebilir.

### 3.	SAYISAL SONUÇLAR

Bu bölümde, elde edilen sonuçlar sunulurken gerilme için , yer değiştirme için  ve basınç için ise  boyutsuz büyüklükleri kullanılacaktır. İncelenen kompozit tüplerde kullanılan bakır (CU) ve pirincin (BR) mekanik özellikleri aşağıda verilmektedir [3].

3.1. İç Basınç Durumu

İç yarıçapı  ve iç yüzeyinden basınç uygulanan içi pirinç (BR) dışı bakır (CU) olan kompozit tüp göz önüne alınmaktadır. Bu sistemin kritik arayüzü mevcut olup, sayısal değeri, (21)  denkleminden iterasyon yöntemiyle   olarak hesaplanır. Bu çapa karşılık gelen elastik limit basınç ise, (22) eşitliği kullanılarak  bulunur. Bu değerler ve ,  kullanılarak, (14)–(17) denklemleri yardımıyla integrasyon sabitleri hesaplandığında, boyutsuz formda ,     ve  sonuçları elde edilir. Bu koşullar altında elde edilen yer değiştirme ve gerilme dağılımları Şekil 1'de verilmiştir. Şekil 1'de gösterilen  boyutsuz gerilme değişkeni aşağıdaki denklemden hesaplanmıştır.

(35)

Böylece,  olduğunda  gerilme değişkeni akma gerilmesine eşit olmaktadır. Ayrıca  olduğunda akma başlar. Şekil 1'de görüldüğü gibi akma her iki tüpte iç yüzeylerde aynı anda başlamıştır. Ayrıca, yukarıda hesaplanan değerlerle sınır ve arayüz koşullarının mükemmel bir şekilde sağlandığı görülmektedir. İç basınç altında deformasyona uğrayan kompozit sistemde teğetsel ve aksiyel gerilme bileşenleri pozitif (çekme modu) olmaktadır.

Aynı malzemeler için  alınırsa, (22) ve (14)–(17) denklemleri kullanılarak , , ,    ve  değerleri elde edilir. Karşılık gelen gerilme ve yer değiştirme dağılımları Şekil 2'de verilmektedir. Bu grafikte gerilme değişkeni  takip edilirse  olduğu, yani akmanın arayüzden başladığı görülür.

Son olarak  seçilerek, (24) ve (14)-(17) denklemleri yardımıyla ,  , ,   ve  elde edilir. Bu değerler kullanılarak hesaplanan yer değiştirme ve gerilme dağılımları Şekil 3'de gösterilmektedir. Bu durumda akma iç tüpün iç yüzeyinde başlamıştır.

Yukarıda değişik arayüz değerleri için hesaplanan elastik limit basınç değerleri karşılaştırılırsa bunların küçükten büyüğe   şeklinde sıralandıkları anlaşılır. En yüksek basınç, plastik deformasyonu aynı anda her iki tüpte başlatmak için gerekmektedir. Eğer  mevcut ise  alınarak yapılan tasarım elastik deformasyon aralığı en büyük olan tasarımdır.

Kritik arayüz çapının varlığının malzeme özellikleri (,,) ve tüp boyutlarına () nasıl bağlı olduğunu belirli ölçüde aydınlatabilmek için bir parametrik analiz gerçekleştirilmiştir. Bunun için her iki tüpte kullanılan malzemelerin iki özelliğinin aynı, yalnızca birinin farklı olduğu durumlar ele alınmıştır.  ve  kabul edildiğinde, eğer elastisite modülleri  eşitsizliğini sağlıyorsa  her iç çap  için mevcuttur.  ise  ne olursa olsun  yoktur. Aynı şekilde, diğer iki özellik aynı olduğunda,  koşulu sağlanıyorsa kritik yarıçap vardır. Poisson oranlarının ( ve )   değerinin varlığı üzerine etkisi ise iç yarıçap  nin değerine bağımlı bulunmuştur. Bu durumda bir kritik iç çap  söz konusu olmaktadır. Bu kritik iç çap değerinin bir tarafında , diğer tarafında ise  koşullarının sağlanması gerekmektedir.

3.2. Dış Basınç Durumu

Bu bölümde içi pirinç (BR), dışı bakır (CU) ve iç yarıçapı  olan kompozit sistemin dış yüzeyinden radyal yönde basınç uygulandığında elastik davranışı incelenecektir. Bu sistem için kritik arayüz çapı ve elastik limit basınç, sırasıyla (30) ve (31) nolu denklemlerden ve  olarak belirlenir. Bu durumda boyutsuz integrasyon sabitleri (26)-(29) denklemleri yardımıyla ,  , ve   bulunur. Bu basıncın yol açtığı yer değiştirme ve gerilme dağılımları Şekil 4'de verilmektedir. Bu şekilde görüldüğü gibi, iç basınç durumundan farklı olarak, dış basınç altındaki kompozit sistemde tüm gerilme bileşenleri negatif (basma modu) olmaktadır. Bu nedenle gerilme değişkeni  işareti değiştirilerek çizilmiştir.  nin değişimi izlenerek, akmanın her iki tüpte de aynı anda başladığı görülür.

Arayüz çapı  alındığında, (31) ve (26)-(29) denklemleri kullanılarak , , ,   ve  sonuçları elde edilir. Bu değerlere karşılık gelen yer değiştirme ve gerilme dağılımları Şekil 5'de gösterilmiştir. Akma dış tüpün iç yüzeyinden, yani arayüzden başlamıştır.

seçilerek, elastik limit basınç (34) denkleminden  olarak elde edilir. Bu basınçta boyutsuz integrasyon sabitleri ise , ,   ve değerlerini alırlar. Buna göre yer değiştirme ve gerilme dağılımları hesaplanırsa Şekil 6'da gösterilen grafik elde edilir. Bu şekilden görüldüğü gibi bu durumda akma iç tüpün iç yüzeyinde başlamıştır.

İç basınç durumunda yapıldığı gibi her üç değişik akma durumu için gerekli olan elastik limit basınç değerleri karşılaştırılırsa, en yüksek olanının akmanın her iki tüpte aynı anda başlamasını sağlayan kritik basınç değeri olduğu anlaşılır.  seçilmesi sistemin mukavemetini belirli ölçüde arttırmaktadır, diğer bir deyimle balans tasarım sağlamaktadır.

Dış basınç altındaki kompozit tüplerde iç basınç durumunda olduğu gibi  ve  koşullarında kritik arayüz çapı vardır. İç basınç durumundan farklı olarak, Poisson oranlarının kritik yarıçap varlığına etkisinin iç yarıçap  nin değerinden bağımsız olduğu gözlenmiştir. Diğer malzeme özellikleri aynı kabul edildiğinde,  koşulu sağlanırsa kritik arayüz  mevcuttur.

4.	SONUÇ

Bu çalışmada, daha önce eksenel şekil değiştirmenin engellenmediği kabul edilerek çözülmüş iç veya dış basınç altındaki tüp problemi, iç içe geçmiş uçları kapalı iki tüpten oluşan kompozit sisteme uyarlanmıştır. Sistemin iç ve dış basınç altında akma limitleri von Mises akma kriterine göre analitik olarak bulunmuştur. Von Mises akma kriterinin birçok basit yükleme koşullarında gerçekçi sonuçlar verdiği bilinmektedir [4]. Ancak bu kriterin Tresca kriteri gibi yaygınlıkla kullanılamayışının nedeni nonlineer olmasından kaynaklanmaktadır. Radyal yönde uygulanan basınç altında, konsentrik tüplerin plastik akma davranışının tek bir tüpün davranışından oldukça farklı olduğu gösterilmiştir. Akma iç ve arayüz olmak üzere değişik yerlerden başlayabilmekle birlikte, her iki tüpün iç yüzeylerinde aynı anda başlayabilmektedir. Bunun koşulları araştırılmış ve plastik deformasyonun her iki tüpte aynı anda başlayabilmesi için gerekli kritik arayüz çap değeri belirlenmiştir. Bu kritik çap değerinin varlığının önemli ölçüde içte ve dışta kullanılan tüplerin malzeme özelliklerine bağlı olduğu belirlenmiştir.

### EK-1

Eksenel şekil değiştirmenin engellenmediği elastik gerilme durumunda  olur, ve Hooke yasası yardımıyla aksiyel gerilme bileşeni  için,

(36)

ifadesi bulunur. Böylece, gerilme-yer değiştirme bağıntıları,

(37)

(38)

halini alır. Radyal yönde yer değiştirme  cinsinden ifade edilen gerilme bileşenleri, denge denkleminde yerlerine yazıldığında gerekli sadeleştirmeler yapılarak,

(39)

alışılagelmiş Cauchy-Euler diferansiyel denklemi elde edilir. Bu denklemin genel çözümü, ve sırasıyla, (37), (38) ve (36) denklikleri yardımıyla, gerilmeler,

(40)

(41)

(42)

olarak bulunur. Aksiyel yönde uzama engellenmediği için, bu yönde uygulanan kuvvet  sıfırdır. Bu durum matematiksel olarak,

(43)

denkliğinin sağlanmasını gerektirir. İç basınç durumunda (43) denkliğine ek olarak  ve  sınır koşulları geçerlidir. Bu üç denkliğin birlikte çözümü ile,

(44)

ifadeleri elde edilir. Bulunan ifadeler (42) denkliğinde yerine yerleştirildiğinde  olarak elde edilir. Dış basınç durumunda (43) denkliğinin yanısıra  ve  sınır koşulları geçerlidir. İç basınç durumunda olduğu gibi, bu üç denkliğin birlikte çözümü

(45)

ifadelerini verir. Bulunan ifadeler (42) denkliğinde yerine yerleştirildiğinde iç basınç durumunda olduğu gibi  bulunur.

### SEMBOLLER LİSTESİ

, , 	kompozit tüpün iç, arayüz ve dış yarıçapı

integrasyon sabitleri

elastisite modülü

basınç (boyutsuz hali )

, , 	silindirik koordinatlar (boyutsuz radyal koordinat )

radyal yer değiştirme (boyutsuz hali )

şekil değiştirme bileşenleri

Poisson oranı

gerilme bileşenleri (boyutsuz hali )

, 	başlangıç ve daha sonraki akma gerilmesi

### KAYNAKLAR

1.	Timoshenko, S.P., Strength of Materials: Part II Advanced Theory and Problems, 3rd Edition, D. van Nostrand Company, New York, 1956.

2.	Timoshenko, S.P. ve Goodier, J.N., Theory of Elasticity, 3rd Edition, McGraw Hill, New York, 1970.

3.	Uğural, A.C. ve Fenster, S.K., Advanced Strength and Applied Elasticity, 3rd Edition, Prentice Hall International, London, 1995.

4.	Boresi, A.P., Schmidt, R.J. ve Sidebottom, O.M., Advanced Mechanics of Materials, 5th Edition, Wiley, New York, 1993.

5.	Nadai, A., Plasticity, Mc-Graw-Hill, New York, 1931.

6.	Parker, A.P., "Autofrettage of open-end tubes - Pressures, stresses, strains, and code comparisons", Journal of Pressure Vessel Technology - Transactions of the ASME, 123, 271-281, 2001.

7.	Perry, J. ve Aboudi, J., "Elasto-plastic stresses in thick walled cylinders", Journal of Pressure Vessel Technology - Transactions of the ASME, 125, 248-252, 2003.

8.	Hill, R., The Mathematical Theory of Plasticity, Clarendon Press, Oxford, 1950.

# Text boxes

Şekil 4. İçi pirinç dışı bakır kompozit tüp için  dış basınç değerinde yer değiştirme ve gerilmeler

Şekil 3. İçi pirinç dışı bakır kompozit tüp için iç basınç değerinde yer değiştirme ve gerilmeler

Şekil 2. İçi pirinç dışı bakır kompozit tüp için  iç basınç değerinde yer değiştirme ve gerilmeler

Şekil 1. İçi pirinç dışı bakır kompozit tüp için  iç basınç değerinde yer değiştirme ve gerilmeler

Şekil 5. İçi pirinç dışı bakır kompozit tüp için  dış basınç değerinde yer değiştirme ve gerilmeler

Şekil 6. İçi pirinç dışı bakır kompozit tüp için  dış basınç değerinde yer değiştirme ve gerilmeler