ISI YÜKÜ VE MERKEZKAÇ KUVVET ETKİSİ ALTINDAKİ DEĞİŞKEN KALINLIKLI UZANTILI YÜZEYLERDE DEFORMASYON ANALİZİ

Ahmet N. ERASLAN* ve Mehmet E. KARTAL**

*Mühendislik Bilimleri Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531, Ankara

aeraslan@metu.edu.tr

**Materials Engineering Department, The Open University, Walton Hall, Milton Keynes MK7 6AA, England

meminkartal@yahoo.com

(Geliş/Received: 22.10.2004; Kabul/Accepted: 04.01.2005)

ÖZET

Isı yükü veya hem ısı yükü hem de merkezkaç kuvvet etkisindeki değişken kalınlıklı içi boş uzantılı yüzeylerde elastik gerilme dağılımlarını incelemek için bir sayısal hesaplama modeli geliştirilmiştir. Bu model, gerçekçi bir ısı iletim-taşınım prensibine dayanmaktadır. Kanat malzemesinin elastisite modülü, ısıl genleşme katsayısı, ısı iletim katsayısı ve akma gerilmesi değerlerinin sıcaklıkla değiştiği göz önüne alınmıştır. Von Mises akma kriteri kullanılarak, elastik limit ısı yükü malzeme özelliklerinin sabit olduğu durum ile sıcaklığın fonksiyonu olduğu durum için hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Termoelastisite, gerilme analizi, değişken kalınlık, von Mises kriteri.

DEFORMATION ANALYSIS OF VARIABLE THICKNESS FINS SUBJECTED TO HEATING AND CENTRIFUGATION

ABSTRACT

A computational model is developed to investigate elastic stress distribution in variable thickness fins subjected to heating or both heating and centrifugation. The model is based on a realistic conduction-convection mechanism. Temperature dependency of modulus of elasticity, coefficient of thermal expansion, thermal conductivity and uniaxial yield limit of the fin material is taken into account. Making use of von Mises yield criterion, elastic limit heat load is calculated for both constant property and temperature dependency of material.

Keywords: Thermoelasticity, stress analysis, variable thickness, von Mises criterion.

### 1. GİRİŞ

Disk, silindir, tüp, küresel kabuk gibi temel mühendislik yapılarının radyal yönde sıcaklık değişimi nedeniyle veya bazı durumlarda hem sıcaklık değişimi hem de dönme etkisiyle meydana gelen gerilme dağılımlarının hesaplanması, makina mühendisliğinde ayrı bir önem taşımaktadır [1-3]. Değişken kalınlıklı disklerde sadece merkezkaç kuvveti (dönme) nedeniyle meydana gelen gerilme dağılımları farklı kabuller ve sınır koşuları altında birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir [4-6]. Diğer taraftan, Güven ve Altay [7,8] atıl konumda ısı üreten disklerin termal gerilme durumlarını analitik olarak araştırmışlardır.

Dönme ve radyal yönde sıcaklık değişimi etkisi altındaki disklerin yada uzantılı yüzeylerin elastik veya elastik-plastik deformasyonları ile ilgili çalışmalar literatürde az sayıda görülmektedir. Belirli bir sıcaklık dağılımı ve merkezkaç kuvveti etkisindeki içi boş hiperbolik diskin plastik akma durumu Alujevic vd. [9-10] tarafından incelenmiştir. Daha sonra, Parmaksızoğlu ve Güven [11] rijit mile (şafta) monte edilmiş dönen diskin gerilme dağılımı üzerinde sıcaklık dağılımının etkisini analitik olarak, sadece plastik gerilme durumu için incelemiştir. Bu çalışmada, diskin dış yüzeyinde ısı taşınımdan dolayı meydana gelen kayıplar ihmal edilmiştir.

Eraslan ve Akış [12] hem değişken ısı dağılımı hem de dönme etkisi altındaki sabit kalınlığa sahip bir diskin gerilme analizini ısı taşınımından dolayı meydana gelen kayıpları da göz önüne alarak analitik olarak incelemişlerdir. Ancak, yukarıdaki çalışmaların hepsinde disk yada uzantılı yüzey malzemesinin fiziksel özelliklerinin sıcaklıktan bağımsız olduğu varsayımı yapılmıştır. Eraslan ve Kartal [13] benzer problemi malzemenin fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimini göz önünde bulundurarak çözmüşlerdir.

Bu çalışmada, yarıçapı olan rijit mile, iç yarıçapı ve dış yarıçapı olan değişken kalınlıklı profile sahip bir disk monte edildiği öngörülmektedir. Mil-disk geometrisi Şekil 1'de sunulmaktadır. Isı akışı, sıcak milden diske oradan da çevreye doğru yönelecektir. Ayrıca bu sistem milin boylamsal ekseni etrafında dönebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, radyal yönde değişken ısı dağılımı veya hem ısı yükü hem de merkezkaç kuvveti etkisi altındaki değişken kalınlıklı uzantılı yüzeylerin elastik davranışlarının incelenmesidir. Sıcaklık dağılımının non-lineer diferansiyel denklem ile ifade edilebilmesi ve malzeme özelliklerinin sıcaklığa bağlı olması nedenleri ile çözümlerde sayısal analiz yöntemi kullanılması gerekmiştir. Bu amaçla, non-lineer shooting metodu kullanılmıştır [13]. Bu makalede, ilk olarak hesaplama yöntemi anlatılmakta daha sonra da sayısal hesaplama yöntemi ile elde edilen sonuçlar, aynı modelin sadeleştirilmiş versiyonunun analitik çözümleriyle karşılaştırılmaktadır.

### 2.	SAYISAL HESAPLAMALI MODEL

2.1. Malzeme Özellikleri

Termoelastik hesaplamalarda daha gerçekçi sonuçlar elde etmek için ele alınan malzemenin fiziksel özelliklerinin sıcaklıkla değişimini ihmal etmemek gerekmektedir [14]. Bu çalışmada malzeme olarak yüksek mukavemetli ve düşük alaşımlı çelik seçilmiştir. Söz konusu çeliğin elastisite modülü  ve akma dayanımı  sıcaklıkla

[N/m2] ,	(1)

[N/m2] ,	(2)

empirik denklikleriyle ifade edildiği şekilde değişir [14]. Burada GPa ve  MPa olarak alınacaktır. Ayrıca, ısı iletim katsayısı  ve ısıl genleşme katsayısı  nın sıcaklığa bağımlılığı aşağıdaki polinomlarla ifade edilebilir.

[W/m2/oC] ,	(3)

[1/oC] .	(4)

Boyutsuz formdaki malzeme özelliklerinin 0-400ºC aralığında sıcaklık ile değişimi Şekil 2'de gösterilmektedir. Bu şekilde görüldüğü gibi, malzeme özellikleri sıcaklıkla önemli ölçüde değişmektedir.

2.2. Sıcaklık Dağılımı

Değişken kalınlıklı uzantılı yüzeydeki enerji denklemi, yüzey üzerinde ince bir halka göz önüne alarak ve bu halka için kurulan enerji denkliğinin limiti belirlenerek

,	(5)

şeklinde ifade edilebilir [15]. Burada  yüzey ile çevre sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı,  profil fonksiyonu,  ısı transfer katsayısı,  malzemenin sıcaklığa bağlı ısı iletim katsayısı,  ise kalınlık profil fonksiyonunun radyal koordinat ye göre birinci türevidir. Isı transfer katsayısı  hem radyal koordinat  nin hem de açısal hız nın fonksiyonu olup  şeklinde ifade edilebilir. Burada  ve  parametrelerdir. Enerji diferansiyel denklemi (5) aşağıdaki sınır koşulları kullanılarak çözülür.

ve 	(6)

Burada  milin yüzey sıcaklığını göstermektedir. Denklem (5), ' nin payda da olmasından dolayı non-lineerdir ve bu denklemin sayısal çözümü  fonksiyonu ile tanımlanan ortası boş, iç yüzeyinden ısıtılan, değişken kalınlıklı uzantılı yüzeydeki sıcaklık dağılımını verir.

2.3. Elastik Denklem

Problemde düzlem gerilme hali  ve küçük şekil değiştirmeler varsayılmaktadır. Ayrıca, Timoshenko ve Goodier [1] notasyonuna bağlı kalınmaktadır. Birim şekil değiştirme-yer değiştirme bağıntıları , , radyal yönde denge denklemi

(7)

uygunluk bağıntısı

(8)

ve genelleştirilmiş Hooke Yasası

(9)

(10)

temel denklemleri oluşturur. Yukarıdaki eşitliklerde elastik şekil değişimini,  gerilmeyi,  kütle yoğunluğunu ve ise Poisson oranını göstermektedir.

Radyal gerilme cinsinden gerilme fonksiyonu tanımlanarak

(11)

radyal ve teğetsel gerilme bileşenleri bu gerilme fonksiyonu cinsinden

ve  	(12)

şeklinde ifade edilir. Elde edilen  ve  ifadeleri, radyal ve teğetsel şekil değiştirme bileşenleri eşitliklerinde (9)-(10) yerine yazılarak aşağıdaki birim şekil değiştirme ve gerilme fonksiyonu bağıntıları elde edilir.

(13)

(14)

Bu bağıntılar uygunluk denkleminde (8) yerlerine yazılarak gerekli sadeleştirmeler yapıldığında

(15)

diferansiyel denklemi elde edilir. Burada, radyal koordinat ye göre elastisite modülünün birinci türevini göstermektedir ve zincir kuralı gereğince

(16)

şeklinde hesaplanır. Buradaki diferansiyel denklem (15) uzantılı yüzeyin termoelastik davranışını ifade etmekte olup sıcaklığa bağlı katsayılar içerdiği için genel çözüm sayısal yöntemle bulunur. Şekil değiştirmesiz mile monte edilmiş ve dış kenarı serbest olan uzantılı yüzey için sınır koşulları  ve olur.Birim şekil-yerdeğiştirme bağıntısından elde edilen ifadesi (14) denkliğinde yerine konularak

,	 (17)

ifadesi elde edilir. Ayrıca  koşulu denkliğini verir. Bu çalışmada, (5) ve (15) denklemlerinin belirtilen sınır koşulları ile genel çözümleri non-lineer shooting metodu [13] kullanılarak bulunacaktır.

3. ANALİTİK ÇÖZÜM

Bu çalışmada, içi boş uzantılı yüzey profili olarak aşağıdaki parabolik fonksiyon kullanılacaktır.

,	(18)

Bu denklemde  disk eksenindeki  kalınlığı,  ve geometri ile ilgili parametreleri ve dış çapı ifade etmektedir. Bu profil fonksiyon formuyla, sabit kalınlıklı uzantılı yüzey  veya  değerlerinden biri seçerek, lineer olarak azalan uzantılı yüzey profili  alarak sağlanabilir. Ayrıca profil  için iç bükey,  için dış bükey olur. Profilin şekli, değeri büyüdükçe düzelir. Şekil 3,   ve  için dış bükey profilli uzantılı yüzeyi göstermektedir.

Uzantılı yüzey malzemesinin fiziksel özelliklerinin sıcaklıktan bağımsız olduğu kabulü ile , mevcut modelin analitik çözümü elde edilebilir.  için enerji denkleminin (5) genel çözümü

,	(19)

halini alır. Burada  keyfi integrasyon sabitidir.

ve

,	(20)

,	(21)

serileriyle ifade edilebilmektedir.  için ilk birkaç katsayı:

(22)

ve

(23)

ve  için ise

(24)

(25)

olarak bulunur. Denklem (6)'daki sınır koşulları kullanılarak integrasyon sabitlerinin

(26)

(27)

olduğu belirlenir. Burada;

şeklinde tanımlanmıştır.

Diğer taraftan,  ve  için diferansiyel denklem (15)'in genel çözümü, Referans [16]’da verilen homojen çözüm yardımıyla

(28)

(29)

(30)

olarak bulunur. Burada  özel çözümü ifade etmektedir ve homojen çözümler

(31)

(32)

olarak ifade edilmektedir. Burada  fonksiyonu bir hipergeometrik fonksiyon olup [17], argümanları

(33)

(34)

(35)

şeklinde verilmektedir [16]. Özel çözüm  ise değişen parametreler yöntemi ile

,	(36)

formunda ifade edilir. Burada

(37)

(38)

,	(39)

olarak tanımlanır ve homojen olmayan terim  aşağıdaki şekilde hesaplanır.

(40)

içerisindeki integrantlar polinom olduğundan, bunlar  civarında Taylor serisine açılarak analitik olarak ifade edilebilir. Termoelastik çözüm sınır koşulları uygulanarak tamamlanır. Şekil değiştirmesiz mile geçirilmiş içi boş uzantılı disk için sınır koşulları  ve  şeklindedir.  olmak üzere, integrasyon sabitleri

(41)

(42)

olarak hesaplanır.

4. SAYISAL SONUÇLAR

Bu bölümde, elde edilen sonuçlar sunulurken radyal koordinat için , sıcaklık için , ısı yükü için , açısal hız için ,  olmak üzere ısı transfer katsayısı için, sıcaklığın türevi için , gerilme için  ve yer değiştirme için ise  boyutsuz büyüklükleri kullanılacaktır. Ayrıca, incelenen örneklerde   değerleri kullanılacaktır.  için, açısal hız  parametre seçilerek uzantılı yüzeyin radyal yönde sıcaklık dağılımları Şekil 4(a)'da ve bunlara karşılık gelen sıcaklık değişim oranları ( değerleri) Şekil 4(b)'de verilmiştir. Bu grafiklerde hesaplanan analitik çözümler nokta ile, sabit termal iletim katsayısı  için hesaplanan sayısal çözümler kesikli çizgi ile ve sıcaklığa bağlı olarak değişen ısı iletim katsayısı için hesaplanan sayısal çözümler düz çizgi ile gösterilmiştir. Grafiklerde görüldüğü gibi, sabit  için analitik ve sayısal sonuçlar birbirine son derece yakındır. Sabit ve değişken  çözümleri  arasındaki en büyük fark hareketsiz konumdaki uzantılı yüzey için  olmaktadır. Analitik ve sayısal sonuçlar arasındaki diğer bir karşılaştırma da Şekil 5'de verilmiştir. Bu grafikte  olup diğer parametreler bir önceki grafiktekilerle aynıdır.

Hareketsiz konumda ve  geometrik parametrelerine sahip olan uzantılı yüzey göz önüne alındığında elastik limit ısı yükünün  olduğu bulunur. Bu kritik ısı yükündeki gerilme ve yer değiştirme dağılımları Şekil 6’da verilmiştir. Bu grafiklerde hesaplanan analitik çözümler nokta ile gösterilmiş olup, analitik ve sayısal sonuçlar tamamıyla birbirini tutmaktadır. Şekil değiştirmesiz mil-uzantılı yüzey arasında genişleme olanağı olmadığından, uzantılı yüzeyin büyük bölümünde teğetsel gerilme bileşeni bası karekterlidir. Grafikdeki boyutsuz gerilme değişkeni

,	                         	         (43)

şeklinde hesaplanmıştır. Von Mises akma kriterine göre elastik-plastik sınırını,  ise elastik bölgeyi gösterir. Grafikte görüldüğü gibi elastik-plastik sınır ’da oluşur. Bu yüzden hareketsiz konumdaki uzantılı yüzeyler için, iç yüzey kritik olup plastik akma bu yüzeyde başlar.

Hareketsiz konumdaki uzantılı yüzey için geometrik parametreler  ve 'nın elastik limit ısı yükü üzerindeki etkisi Şekil 7’de gösterilmiştir. Burada sabit malzeme özellikleri için hesaplanan sayısal çözüm kesikli çizgi ile gösterilmiş olup  sabit kalınlıklı uzantılı yüzeyi ifade etmektedir. Her iki çözümde benzer davranış içerisinde olmasına rağmen malzemenin fiziksel özelliklerinin sıcaklık ile değişim gösterdiği uzantılı yüzeyde akma, daha düşük ısı yükünde meydana gelmektedir.

Grafikte görüldüğü gibi, elastik ısı yükü sınırı  ve  değerlerinin artmasıyla azalmakta ve en düşük değer sabit kalınlıklı uzantılı yüzey için meydana gelmektedir. Ayrıca, hareketsiz konumdaki iç bükey profil uzantılı yüzey için elastik limit dış bükey profil uzantılı yüzeye göre daha büyük olmaktadır.

5. SONUÇ

Bu çalışmada, ısı yükü veya hem ısı yükü hem de merkezkaç kuvvet etkisi altındaki değişken kalınlıklı uzantılı yüzeylerdeki elastik davranışın incelenmesi için bir sayısal hesaplamalı model geliştirilmiştir. Malzemenin mekanik ve termal özelliklerinin sıcaklıkla değişimi dikkate alınmıştır. Oluşturulan modelin doğruluğu, sıcaklık etkisinden bağımsız malzeme özelliklerine sahip uzantılı yüzeyin analitik çözümü ile karşılaştırılarak sağlanmıştır. Hesaplamalar, değişken kalınlıklı uzantılı yüzey profili için elastik ısı yükü değerinin sabit kalınlığa sahip uzantılı yüzeyden daha yüksek değerde olduğunu ortaya koymaktadır. Değişken kalınlık kullanılması malzeme açısından tasarruf sağlamakla kalmayıp sistem dayanımınıda arttırmaktadır. Ayrıca, malzeme fiziksel özelliklerinin sıcaklık ile değişim gösterdiği uzantılı yüzeyin elastik davranışının bu değişim ihmal edildiğindeki durumdan farklı olduğu görülmüştür. Bu nedenle mühendislik termal gerilme hesaplamalarında malzeme özelliklerinin sıcaklıkla önemli ölçüde değişebileceğini ve bu değişimin gerilmeleri etkileyebileceğini göz ardı etmemek gerekmektedir.

### KAYNAKLAR

1.	Timoshenko, S. ve Goodier J.N., Theory of Elasticity, 3rd. Edition, McGraw-Hill, New York, 1970.

2.	Rees, D.W.A., The Mechanics of Solids and Structures, McGraw-Hill, New York, 1990.

3.	Uğural, A.C. ve Fenster, S.K., Advanced Strength and Applied Elasticity, 3rd. Edition, Prentice Hall International, London, 1995.

4.	Eraslan, A.N. ve Argeşo,H., “Limit Angular Velocities of Variable Thickness Rotating Disks”, International Journal of Solids Structures, Cilt 39, 3109-3130, 2002.

5.	Eraslan, A.N. ve Orcan, Y., “On the Rotating Elastic-plastic Solid Disks of Variable Thickness Having Concave Profiles”, International Journal of Mechanical Sciences, Cilt 44, 1445-1466, 2002.

6.	Orcan, Y. ve Eraslan, A.N., “Elastic-plastic Stresses in Linearly Hardening Rotating Solid Disks of Variable Thickness”, Mechanics Research Communications, Cilt 29, 269-281, 2002.

## 7.	Güven, U. ve Altay, O., “Linear Hardening Solid Disk with Rigid Casing Subjected to a Uniform Heat Source”, Mechanics Research Communications, Cilt 25, 679-684, 1998.

8.	Güven, U. ve Altay, O., “Elastic-plastic Solid Disk With Nonuniform Heat Source Subjected to External Pressure”, International Journal of Mechanical Sciences, Cilt 42, 831-842, 2000.

9.	Alujevic, A., Legat, J. ve Zupec, J., “Thermal Yield of a Rotating Hyperbolic Disk”, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanic, ZAMM., Cilt 73, T283-287, 1993.

10.	Alujevic, A., Les, P. ve Zupec, J., “Plasticity of a Thermally Loaded Rotating Hyperbolic Disk”, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanic, ZAMM., Cilt 73, T287-290, 1993.

11.	Parmaksızoğlu, C. ve Güven, U., “Plastic Stress Distribution in a Rotating Disk With Rigid Inclusion Under a Radial Temperature Gradient”, Mechanics of Structures Machines, Cilt 26, 9-20, 1998.

12.	Eraslan, A.N. ve Akış, T., “On the Elastic-plastic Deformation of a Rotating Disk Subjected to a Radial Temperature Gradient”, Mechanics Based Design of Structures and Machines, Cilt 31, 529-561, 2003.

13.	Eraslan, A.N. ve Kartal, M.E., “A Nonlinear Shooting Method Applied to Solid Mechanics: Part I. Numerical Solution of a Plane Stress Model”, International Journal of Nonlinear Analysis and Phenomena, Cilt 1, 27-40, 2004.

14.	Orcan, Y. ve Eraslan, A. N., “Thermal Stresses in Elastic-plastic Tubes with Temperature Dependent Mechanical and Thermal Properties”, Journal of Thermal Stresses, Cilt 24, 1097-1113, 2001.

15.	Arpacı, V.S., Conduction Heat Transfer, Addison-Wesley, Reading, 1966.

16.	Eraslan A.N., “Elastoplastic Deformation of Rotating Parabolic Solid Disks Using Tresca's Yield Criterion”, European Journal of Mechanics A/Solids, Cilt 22, 861-874, 2003.

17.	Abromowitz, M. ve Stegun, A.I., (Eds.), Handbook of Mathematical Functions., US Government Printing Office, Fifth Printing, Washington, D.C., 1966.

# Text boxes

Şekil 7. ve için elastik limit ısı yükünün geometrik parametrelerle değişimi

Şekil 6.  ve  için elastik limit ısı yükündeki  değişken kalınlıklı uzantılı yüzeyde yer değiştirme ve gerilmeler

Şekil 5.  ve  için farklı açısal hız değerlerindekideğişken kalınlıklı uzantılı yüzeyde sıcaklık dağılımları

(a)

(b)

Şekil 4. (a)  ve  için farklı açısal hız değerlerindeki değişken kalınlıklı uzantılı yüzeyde sıcaklık dağılımları, (b) bu değerlere karşılık gelen  sıcaklık değişim oranları

Şekil 3.  için dış bükey profilli yüzgeç

Şekil 2. Fiziksel özelliklerin sıcaklık ile değişimi

### Şekil 1.  Mil-uzantılı yüzey geometrisi