2 BOYUTLU ÇİZİMLERDEN 3 BOYUTLU KATI MODELLERİN

OTOMATİK ELDE EDİLMESİ

Adem ÇİÇEK ve Mahmut GÜLESİN

Makine Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Teknikokullar 06500, Ankara

gulesin@gazi.edu.tr

(Geliş/Received: 28.10.2004; Kabul/Accepted: 07.02.2005)

## ÖZET

Bu makalede, 2 boyutlu çizimlerden 3 boyutlu katı modellerin otomatik olarak elde edilmesi konusunda bir çalışma yapılmıştır. AutoCAD ortamında kullanıcı tarafından oluşturulan 2 boyutlu silindirik ve prizmatik parçalar DXF (Data Exchange Format) formatında kaydedilmekte ve geliştirilen program, oluşturulan parçanın DXF dosyasını kullanarak silindirik ve prizmatik parçaların unsurlarını çıkarmaktadır. Aynı zamanda, geometrik bilgi program tarafından değerlendirilerek, silindirik ve prizmatik katıların birincil ilkelleri ve unsur hacimleri dönel ve doğrusal süpürme operasyonları ile elde edilir. Daha sonra, unsur hacimleri Boolean operasyonları yardımıyla birincil ilkellerden çıkarılır ve silindirik çözüm nesnesi tamamlanır. Prizmatik çözüm nesnesi ise birincil ilkeller bir araya getirilerek elde edilmiştir. Programlama dili  olarak VisualLISP programlama  dili  kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 3 boyutlu katı model, otomatik yapılandırma, DXF formatı.

AUTOMATIC RECONSTRUCTION OF

3D SOLID MODELS FROM 2D DRAWINGS

## ABSTRACT

In this paper, automatic reconstruction of 3D solid models from 2D drawings has been performed. The orthographic views of 2D cylindrical and prismatic parts drawn by the user in a CAD program are saved in DXF format and the program developed extracts cylindrical and prismatic features using DXF file. Having been evaluated the geometric information by the program, primary primitives and feature volumes of cylindrical and prismatic solids are obtained by rotational and linear sweeping operations. feature volumes are then subtracted from the primary primitives by Boolean operations and cylindrical final solid models are completed. Prismatic final solid models are obtained by combining of primary primitives. VisualLISP was used as a programming langauge.

Keywords: 3D solid model, automatic reconstruction, DXF format.

1. GİRİŞ

Tasarımın amacı üretilmesi istenen parçanın çeşitli yöntemler, teknikler ve standart semboller kullanılarak parçanın bütün karakteristiklerini bir çizim ortamına yansıtıp imalata hazırlamaktır. Bilgisayar Destekli Tasarımın girişi, endüstride önemli bir etki meydana getirmiş ve geleneksel tekniklere önemli üstünlükler sağladığı için ticari alana girmiş ve kısa zamanda kullanımı yaygınlaşmıştır. Ayrıca  BDT 3B’lu modelleme imkanı sağlayarak BDİ (Bilgisayar Destekli İmalat) için önemli avantajlar sağlamıştır. Örneğin BDT/BDİ paket programları yardımı ile 3B’lu katı modellerin BSD (Bilgisayarlı Sayısal Denetim) kodları bilgisayar ortamında otomatik olarak türetilebilmekte ve sonlu elemanlar yöntemi ile ise 3B’lu katı  modellerin ısı, gerilme vb. analizleri yine bilgisayar ortamında yapılabilmektedir.

Bu çalışma ile, 2 boyutlu görünüşlerden 3 boyutlu modellerin otomatik olarak elde edilmesi amaçlanmıştır. 2 boyutlu görünüşlerden 3 boyutlu modelleri elde etmek, sınırsız sayıda parça biçimi olduğundan, oldukça zordur. Bu alanda yıllardır bir çok araştırma yapılmıştır. Farklı yapılandırma metotları ve sınırlı çözümler geliştirilmiştir. 3 boyutlu modelleri yapılandırmak için kullanılan yaklaşımlara göre bu çalışmaları sınıflandırmak mümkündür.

Bugüne kadar yapılan çalışmalardaki yaklaşımlar iki ana grupta toplanabilir.

- Sınır Temsili (ST) Yaklaşımı,

- Yapısal Katı Geometri (YKG) Yaklaşımı.

ST yaklaşımının işlem basamakları genellikle aşağıdaki gibidir:

- 2B’lu noktaları 3B’lu noktalara dönüştürme,

- 3B’lu noktalardan 3B’lu doğru parçaları oluşturma,

- 3B’lu doğru parçalarından yüzeyler oluşturma,

- Yüzeylerden 3B’lu nesneleri oluşturma.

YKG yaklaşımında ise birincil ilkeller ve unsur hacimleri doğrusal ve dönel süpürme operasyonları ile elde edilir. Daha sonra Boolean operasyonları yardımı ile bir araya getirilerek son (çözüm) katı nesne elde edilir.

2B’lu çizimlerden 3B’lu katı model elde etme konusunda ilk çalışma Idesawa (1973) tarafından yapılmıştır ve geliştirdiği algoritmada ST yaklaşımını kullanmıştır. Bu yaklaşıma “Alttan-yukarı” yöntemi denmektedir. Idesawa değişik ölçütler kullanarak  yanlış noktalar, çizgiler ve yüzeyleri ortadan kaldırmıştır. Örneğin; bir 3B’lu köşe noktası en az üç 3B’lu kenara ait olması gerekir ve bir 3B’lu kenar  en az birbirine paralel olmayan iki yüzeye ait olması gerekir. Idesawa’nın algoritması sadece düzlem yüzeyli parçalar için çalışmakta ve çoklu çözüm durumunu ele almamaktadır [2-3].

Woo ve Hammer’in (1977) geliştirdiği algoritma düzlemsel ve silindirik parçalar için uygulanmıştır. 3B’lu nesnelerin oluşturulması üç aşamada gerçekleştirilmiştir: ilk aşamada, verilen ortografik izdüşümlerden uygun özellikte 3B’lu kenarlar (düzgün veya dairesel) oluşturulur. İkinci, aşamada 3B’lu kenarlardan yüzeyler oluşturulur. Üçüncü aşamada ise girdiyi karşılayan fiziksel olarak nesneyi biçimlendiren yüzeyler bir araya toplanmıştır [4-5].

Markowsky ve Wesley (1981) tarafından geliştirilen algoritma “Alttan-yukarı” yaklaşımına dayandırılmıştır. Önce girdi bilgisi kontrol edilir ve sanal köşe noktası iskeleti oluşturulur. Sanal bir tel kafes oluşturulduktan sonra sanal yüzeyler oluşturulmakta ve kesme kenarları belirlenmektedir. Daha sonra 3B’lu model elde edilmektedir. Her aşamada yanlış elemanları elemek için testler uygulanmıştır. Algoritma çoklu çözüm durumunu ele almaktadır [6].

Haralick ve Queeney (1982) tarafından geliştirilen algoritma düzlem yüzeyli parçalar için uygulanmıştır. Uygun 3B’lu noktalar için 3B’lu nokta dizisi tespit edilmiş ve yüzey seti elde edilmiştir. Her bir görünür yüzeyin izdüşümüne uygun 3B’lu bir nokta dizisi bulunmuştur. Uygun köşe noktası sırasına dayandırılan  son aşamada her parça için seçilen çözümleme ile birbirine bağlı olan her bir yüzey için çözümleme kurulmuştur [7].

Sakurai ve Gossard (1983) tarafından geliştirilen algoritma düzlemsel, silindirik, konik, küresel ve toroid biçimli nesneler için kullanılmıştır ve her bir girdi görünüşteki çizgilerin ve yayların yönü ve sırası üzerine bir sınırlama konmamıştır. Yalnız  silindirik, konik veya toroid yüzeylerin eksenleri üç asal eksene paralel olması gereklidir. Bu algoritma da “Alttan-yukarı” yaklaşımına dayandırılmıştır [8-11].

Lequette (1988) tarafından geliştirilen algoritmalar dört temel aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamada, girdi bilgisi kontrol  edilmiş ve  hazırlanmıştır. İkinci aşamada, 3B’lu  ara tel kafes yapılandırılmıştır. Üçüncü aşamada, tel kafesteki  aday  yüzeyler bulunmuştur. Dördüncü aşamada, girdi bilgisine uygun bütün  katılar  oluşturulmuştur. Algoritma  düzlemsel, silindirik, konik, küresel ve toroid  biçimli  nesneler  için  çalışmakta ve çoklu çözüm durumunu ele almamaktadır [12-16].

Yan, Chen  ve Tang (1994) tarafından geliştirilen algoritma sadece düzlem yüzeyli parçalar için çalışmaktadır. Önce 2B’lu noktalar ve kenarlar 2B’lu  nokta ve  kenar listesine dönüştürülmüştür. Bütün muhtemel 3B’lu noktalardan, 2B’lu nokta listesi ve kenar listesinden uygun 3B’lu  kenarlar oluşturulmuştur ve  doğruluğu kontrol edilmiştir. Yüzey halkalarını oluşturmak için tüm muhtemel düzlemsel yüzeyler yapılandırılmıştır ve doğruluğu kontrol edilmiştir. Hesaplamanın verimini artırmak için kesik çizgi bilgisi kullanılmıştır. Konstrüksiyon halkalarını oluşturmak için  yüzey  halkaları  oluşturulmuş ve birkaç  kesme  kenarı noktası varsa yüzey halkaları arasındaki ilişki  kontrol edilmiştir. Daha sonra bütün konstrüksiyon halkaları oluşturularak bloklar nesneyi oluşturmak için birleştirilmiştir. Algoritma çoklu çözüm durumunu ele almamaktadır [17-19].

Seok Shin ve Gil Shin (1998) tarafından geliştirilen sistemde aday köşe noktası oluşturulduktan sonra aday kenarlar elde edilmiştir. Kenarları sınıflandırılarak tel kafes model elde edilmiştir. Yüzey yapılandırma işleminin ardından aday bloklar elde edilmiş ve 3B’lu katı modeller oluşturulmuştur. Algoritma çoklu çözüm durumunu ele almamaktadır [20-23].

YKG yaklaşımı kullanarak yapılan ilk çalışma Aldefeld (1983) tarafından yapılmıştır. Algoritma sadece uniform kalınlıktaki nesneler için çalışır. Bu da parçalar üzerinde ciddi bir sınırlama anlamına gelmektedir. Algoritma girdi görünüşlerdeki hem düz çizgileri hem de yayları tanımaktadır. Bu sistem, modeli teşkil eden birtakım ilkellerin kombinasyonundaki elemanları tanımlamıştır. Bu çalışmadaki ana felsefe karmaşık parçayı bir grup birincil hacim olarak görmüş ve 2B’lu çizimlerdeki örneklerinden bu hacimleri tanımlamıştır [24].

Bin (1986)  tarafından geliştirilen algoritma çoğu mühendislik nesnelerinin temel hacim ünitelerini  ilkellerin birleşimi olduğunu düşünmüştür ve yönteminde öteleyerek süpürme ilkelleri, konik süpürme ilkelleri, ve dönel süpürme ilkelerini kullanmıştır. Süpürme boyu diğer görünüşlerden çıkarılarak süpürme işlemi yapılmıştır. Daha sonra ekleme operasyonları yardımıyla katı nesne elde edilmiştir [25].

Chen ve Perng (1988) tarafından geliştirilen sistemde girdi çizim önceden tanımlanan ikincil bir görünüş tipine ayrıştırılmıştır. Sonra öteleyerek süpürme operasyonu her bir ikincil görünüş için uygun ikincil parçayı yapılandırmıştır. Sonunda bu ikincil parçalar arasındaki hacim birleştirme ilişkileri son parçayı birleştirmek için kullanılmıştır [26].

Shum, Lau, Yuen ve Yu (2001) daha önceki çalışmalarını genişletmişlerdir. Geliştirdikleri yöntemde süpürme operasyonları iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, her bir görünüşün profil doğruları süpürme boyuna normal eksen boyunca süpürülmüştür. Elde edilen katı ilkeller bir araya toplanarak birleştirilmiş ve temel katı nesne elde edilmiştir. Eğer parça üzerinde unsurlar mevcut değilse bu durumda temel katı nesne çözüm nesnesidir ve ikinci aşamaya geçmeye gerek kalmamaktadır. Parça üzerinde unsurlar varsa o zaman bu unsurları oluşturulan halka görünüşlerden tespit edilip süpürme boyuna göre süpürülmüş ve unsur hacimleri elde edilmiştir. Son olarak unsur hacimleri temel katı nesneden çıkarılarak çözüm nesnesi elde edilmiştir [27-32].

2. GELİŞTİRİLEN SİSTEM

Bu çalışmada, AutoCAD veya diğer CAD yazılımlarında oluşturulan silindirik parçaların iki, prizmatik parçaların ise üç görünüşünü kullanarak silindirik ve prizmatik parçaların 3 boyutlu katı modellerini otomatik olarak elde eden bir program geliştirilmiştir. İlkin, AutoCAD ortamında kullanıcı tarafından oluşturulan silindirik ve prizmatik parçaların 2 boyutlu ortografik görünüşleri program tarafından DXF formatına dönüştürülmüştür.

Program DXF dosyasından elde ettiği geometrik bilgiyi değerlendirerek, silindirik ve prizmatik parçaların birincil ilkellerini ve unsur hacimlerini dönel ve doğrusal süpürme operasyonları ile yapılandırır. Unsur hacimleri Boolean operasyonları yardımıyla birincil ilkellerden çıkarılır ve silindirik parçalar için çözüm nesnesi elde edilir. Prizmatik parçalar için çözüm nesnesi ise birincil ilkelleri bir araya toplanarak elde edilir. Otomatik yapılandırma işleminin akış diyagramı Şekil 1’de verilmiştir. Burada, kullanıcıdan istenen, 2 boyutlu görünüşleri herhangi bir CAD ortamında oluşturması ve ön görünüşü “0”, yan görünüşü “1”, üst görünüşü ise “2” numaralı katmanlara atamasıdır. Bunun dışında, programda herhangi bir kullanıcı etkileşimine gidilmemiştir. Program yapılandırma ile ilgili tüm işlemleri tamamen otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Geliştirilen program şu unsurları yapılandırma kabiliyetine sahiptir. Silindirik parçalar üzerindeki fatura, eksenel boydan boya delik, eksenel kör delik, radyal delik ve kanal gibi unsurları, prizmatik parçalar üzerindeki boydan boya delik, kör delik, silindirik havşalı boydan boya delik, silindirik havşalı kör delik, konik havşalı boydan boya delik, konik havşalı kör delik, dairesel cep, dikdörtgenel cep, kanal, çıkıntı gibi unsurları ve bu unsurlardan oluşan unsur etkileşimlerini tanıyabilmektedir. Ayrıca,  bu unsurlar prizmatik parçanın tüm yüzeylerine modellenebilmektedir. Sistem ile elde edilen parça örnekleri Ek-1’de verilmiştir.

2.1. İki Boyutlu Silindirik Parça Görünüşlerinden 3B’lu Katı Modelleri Elde Etme

Program tarafından okunan DXF dosyasındaki çizime ait geometrik bilgiler kullanılarak silindirik parçanın profil çizgisinin eksen çizgisi altında kalan yarımı silinir. Sonra açık olan yarım profil çizgisi doğru veya doğrular çizilerek kapatılır. Kapatılan bu yarım profil silindirik parçanın ekseni etrafında döndürülerek birincil ilkeller elde edilir. Eğer parça üzerinde unsurlar varsa bu durumda bu unsurlar dönel süpürme operasyonu ile elde edilen birincil ilkel üzerinden Boolean operasyonları yardımıyla çıkarılır ve çözüm nesnesi elde edilir. Eğer parça üzerinde unsurlar yoksa bu durumda birincil ilkel çözüm nesnesidir. Silindirik parçalar, faturalı dolu, faturalı eksenel delikli, faturalı radyal delikli, kamalı delikli silindirik parçalar olarak dört kategoride incelenmiştir. Program, kamalı delikli silindirik parçalar için iki görünüş diğerleri içinse tek görünüş kullanmaktadır.

2.1.1. Faturalı dolu 2B’lu silindirik parçalardan 3B’lu katı model elde etme

Silindirik parçaya ait eksen çizgisinin x ve y koordinatları DXF dosyasından okunarak değişkenlere atanır. Aynı zamanda görünüşteki doğruların en büyük ve en küçük x koordinatı değerlerini bulmak için bir döngü kurularak DXF dosyasından alınıp değişkenlere atanır. Sonra eksen çizgisi altında kalan bütün çizgiler silinir. Daha sonra sürekli çizgilerin en küçük x koordinatı ile eksen çizgisinin y koordinatından sürekli çizgilerin en büyük x koordinatı ile yine eksen çizgisinin y koordinatına bir doğru çizilerek açık olan profil çizgisinin yarımı kapatılır. Daha sonra kapalı olan profil eksen çizgisi etrafında döndürülür ve çözüm nesnesi elde edilir. Son olarak görünmesi istenmeyen çizgiler silinir (Şekil 2).

2.1.2. Faturalı eksenel delikli 2B’lu silindirik parçalardan 3B’lu katı model elde etme

Faturalı eksenel delikli silindirik parçalar iki kategoride ele alınmıştır: Faturalı eksenel kör delikli silindirik parçalar ve faturalı eksenel boydan boya delikli silindirik parçalar.

2.1.2.1. Faturalı boydan boya delikli 2B’lu silindirik parçalardan 3B’lu katı model elde etme

Eksen çizgisinin x ve y koordinatları DXF dosyasından okunarak değişkenlere atanır. Eksen çizgisinin üst tarafında kalan dikey düz çizgiler yatay kesik çizgilerden itibaren budanır. Daha sonra eksen çizgisinin altındaki yarım parça silinir. Aynı zamanda üst yarım parçanın dikey çizgilerinin devamı olan çizgiler ve dış profil çizgisinin dikey çizgileri hariç bütün dikey çizgiler silinir. Bütün kesik çizgilerin düz çizgiye dönüştürülmesiyle kapalı olan profil eksen çizgisi etrafında döndürülür ve çözüm nesnesi elde edilir. Son olarak görünmesi istenmeyen çizgiler silinir (Şekil 3).

2.1.2.2. Faturalı eksenel kör delikli 2B’lu silindirik parçalardan 3B’lu katı model elde etme

Silindirik parçaya ait eksen çizgisinin x ve y koordinatları DXF dosyasından okunarak değişkenlere atanır. Aynı zamanda eksen çizgisinin üst tarafında kalan dikey doğrular kesik çizgiden itibaren budanır. Daha sonra eksen çizgisinin altında kalan yarım parça silinir. Aynı zamanda üst yarım parçanın dikey çizgilerinin devamı olan çizgiler ve dış profil çizgisinin dikey çizgileri hariç bütün dikey çizgiler ve doğrular silinir. Bütün kesik çizgiler düz çizgiye dönüştürülür. Kapalı olan profil eksen çizgisi etrafında döndürülüp çözüm nesnesi elde edilir. Son olarak görünmesi istenmeyen çizgiler silinir (Şekil 4).

2.1.3. Faturalı radyal delikli 2B’lu silindirik parçalardan 3B’lu katı model elde etme

Şekil 5’te ön görünüşü verilen faturalı radyal delikli silindirik parçaya faturalı dolu silindirik parçada olduğu gibi benzeri işlemler uygulanarak 3B’lu birincil silindirik katı model elde edilir. Görünüş üzerindeki çemberlerin merkez noktalarının x ve y koordinat değerleri ve yarıçap değeri DXF dosyasından program yardımıyla değişkenlere atanır. Düz çizgilerin en büyük y koordinat değeri ile en küçük y koordinat değeri birbirinden çıkarılarak bir değişkene atanır. Böylece silindir yüksekliği tayin edilir. Daha sonra değişkenlere atanmış olan merkez koordinatlar, yarıçap ve yükseklik gibi parametreler kullanılarak silindir katı ilkeller oluşturulur. Birden fazla silindir katı ilkel oluşturmak için bir döngü kurulmuştur. Oluşturulan bu silindirler 90( x ekseni çevresinde döndürülerek son şekli verilir. Son olarak silindirler 3B’lu birincil silindirik katı modelden çıkarılarak faturalı radyal delikli silindirik katı model elde edilir (Şekil 5).

2.1.4. Kamalı delikli 2B’lu silindirik parçalardan 3B’lu katı model elde etme

Ön ve yan görünüşü verilen kamalı delikli silindirik parçanın ön görünüşüne, faturalı dolu silindirik parçaya uygulanan yönteme benzer işlemler uygulanarak 3B’lu birincil silindirik katı model elde edilir. Aynı zamanda yan görünüşte bulunan kamalı deliğin izdüşümü de seçilerek lineer süpürme operasyonu ile süpürülür. Süpürme boyu çizgilerin en büyük x koordinat değeri ile en küçük x koordinat değerinin birbirinden çıkarılmasıyla elde edilir. Oluşturulan bu ikincil parça x ekseninde 90(, z ekseninde -90( döndürülür. Daha sonra bu deliğin olduğu koordinatlara taşınır. Son olarak konumlanan bu hacim birincil katı nesneden çıkarılarak çözüm nesnesi elde edilir (Şekil 6).

2.2. İki Boyutlu Prizmatik Parçalardan 3B’lu Katı Model Elde Etme

Prizmatik parçalar üç görünüş ile temsil edilmektedir. Prizmatik parçanın üzerinde unsurların izdüşümleri (delik veya cep) varsa, bu görünüşler lineer ve dönel süpürme operasyonları ile süpürülerek unsur hacimleri elde edilmektedir. Daha sonra görünüşlerin profil çizgileri komşu görünüşlerden alınan bilgiler vasıtasıyla ötelenerek süpürülür. Sonra oluşturulan birincil ilkellerden unsur hacimleri çıkarılır. Bu birincil ilkeller uygun şekillerde döndürülerek ve taşınarak bir noktada konumlanmaktadır. Son olarak toplanan bu birincil ilkeller ana modele eklenmekte ve son çözüm nesnesi elde edilmektedir.

2.2.1. Prizmatik parçada kör delik ve boydan boya deliğin oluşturulması

Silindirik, silindirik havşalı veya konik havşalı deliklerin oluşturulmasında çizim üzerinde bulunan çemberler ve kesik çizgilerden yararlanılmaktadır. DXF dosyasından bütün çemberlerin merkez noktalarının x ve y koordinatları ve yarıçap değerleri alınarak kullanılmak üzere değişkenlere atanır. Bütün kesik çizgilerin ise başlangıç ve bitiş noktaları değişkenlere atanır. Ön görünüşteki her çemberin merkez noktasının y koordinat değeri ile yarıçap değerinin toplanmasından elde edilen değer, yan görünüşteki deliğin görünmezlerinden birinin y koordinat değerini, bu değerlerin çıkarılmasından elde edilen ise diğer görünmezin y koordinat değerini vermektedir. Eğer böyle bir eşitlik söz konusu olduğu ve yan görünüşteki deliğin kesik çizgi boyları birbirine eşit olduğu takdirde program deliğin z koordinat değerini de ön görünüşten alıp deliğin yarımını 3B’lu uzayda gibi oluşturur. Bu yarım profiller ekseni etrafında döndürülerek unsur hacmi denilen katılar oluşturulur. Yan görünüşte de yine her çemberin merkez noktasının y koordinat değeri ile yarıçap değerinin toplanmasından elde edilen değer, ön görünüşteki deliğin görünmezlerinden birinin y koordinat değerini, bu değerlerin çıkarılmasından elde edilen değer ise diğer görünmezin y koordinat değerini verir. Eğer yan görünüşteki deliğin kesik çizgi boyları birbirine eşitse program, deliğin z koordinat değerini de ön görünüşten alıp deliğin yarımını 3B’lu uzayda oluşturur. Daha sonra bu yarımlar ekseni etrafında döndürülerek unsur hacmi denilen katılar oluşturulur. Üst görünüşte ise her dairenin merkez noktasının x koordinat değeri ile yarıçap değerinin toplanmasından elde edilen değer ön görünüşteki deliğin görünmezlerinden birinin x koordinat değerini, bu değerlerin çıkarılmasından elde edilen değer ise diğer görünmezin x koordinat değerini oluşturur. Yan görünüşteki deliğin kesik çizgi boyları birbirine eşit olduğu takdirde program deliğin z koordinat değerini de ön görünüşten alıp deliğin yarımını 3B’lu uzayda oluşturur (Şekil 7). Daha sonra bu yarımlar ekseni etrafında döndürülerek unsur hacmi denilen katılar oluşturulur (Şekil 7).

2.2.2. Prizmatik parça üzerinde cebin oluşturulması

Cebin oluşturulmasında çizim üzerinde bulunan yaylar ve kesik çizgilerden yararlanılmaktadır. DXF formatında yaylar, yay kollarının x ekseni ile yaptığı açıya göre temsil edilmiştir. Bu yaylar çeyrek daireler olduğu için genellikle x ekseni ile 0(, 90(, 180(, 270( açılar yapar. Burada süpürme boyu tanımlaması bu yayları karşılayan komşu görünüşteki kesik çizgilerin başlangıç ve bitiş noktalarının birbirinden çıkarılmasıyla yapılır. Yani ön görünüşte bir cep halkası tanımlanmışsa bu durumda bu halkadaki yayları karşılayan kesik çizgilerin başlangıç ve bitiş noktaları değişkenlere atanır. Bu değerler birbirinden çıkarılarak süpürme boyu elde edilir. Daha sonra yaylardan biri seçilerek halka elde edilir. Daha sonra süpürme boyuna göre halka ötelenerek süpürülür ve unsur hacmi oluşturulur. Son olarak bu ilkeli, z koordinat değeri kesik çizgi bilgisine göre tayin edilir ve son konumunu alır (Şekil 7).

2.2.3. Prizmatik son katı (çözüm) nesnenin oluşturulması

İkincil ilkeler oluşturulduktan sonra birincil ilkeller oluşturulur. Birincil ilkelleri oluşturmak için görünüşlerin dış profil çizgileri kullanılır. Süpürme boyu komşu görünüşlerden tayin edilir. Görünüşlerin dış profil çizgileri, ilk önce dış profilin tek bir eleman haline gelmesi sağlanır. Görünüşler, tanımlanan süpürme boyları kullanılarak Şekil 7’de görüldüğü gibi süpürülür ve birincil ilkeller oluşturulur. Daha sonra önceden oluşturulmuş olan Unsur hacimleri birincil ilkellerden Boolean operasyonları yardımıyla çıkarılır. Ön görünüşten elde edilen birincil ilkel x ekseni etrafında 90( döndürülür ve üst görünüşün üzerine konumlanır. Yan görünüşten elde edilen ilkel ise önce x ekseni etrafında 90( ve sonra z ekseni etrafında -90( döndürülür ve bu ilkel de üst görünüş üzerine taşınır. Bir araya toplanılan bu birincil ilkeller modele eklenerek çözüm nesnesi elde edilir. Son olarak görünmesi istenmeyen doğrular silinir (Şekil 7).

3. SONUÇ

Bu çalışma ile kullanıcı tarafından AutoCAD ortamında oluşturulmuş 2B’lu çizimler DXF formatında kaydedilmekte ve buradaki çizime ait geometrik bilgiler kullanılarak bu çizimin 3B’lu uzayda katı modeli elde edilmektedir. Programın hiç bir yerinde kullanıcı etkileşimi yoktur. İşlemleri tamamen otomatik olarak yapılmaktadır. Katı modeli elde edilen parça tipleri iki grupta toplanabilir: Silindirik parçalar, prizmatik parçalar. Silindirik parçalar ise kendi arasında faturalı dolu silindirik parçalar, faturalı eksenel kör delikli parçalar, faturalı eksenel boydan boya delikli parçalar, faturalı radyal delikli parçalar ve kamalı delikli parçalar olarak gruplara ayrılmaktadır. Prizmatik parçalar ise süpürülebilen genel profiller olarak tanımlanmaktadır. Fakat üzerine altı yüzeyde cep, konik veya silindirik havşalı kör delik, konik veya silindirik havşalı boydan boya delik gibi unsurlar açılabilmektedir.

Geliştirilen sistemin üstünlükleri; silindirik ve prizmatik parçalar üzerine çeşitli deliklerin açılabilmesi, deliklerin parça üzerindeki bütün yüzeylere açılabilmesi, görünüşlerin üç görünüşle sınırlandırılması ve işlemlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Bu çalışmaya değişik unsurlar eklenebilir. Örneğin prizmatik parçalara kör kanal, silindirik çıkıntılar gibi, silindirik parçalara ise parça üzerine frezeleme yoluyla açılmış kanallar gibi unsurlar eklenerek programın kapsamı genişletilebilir. Bu işlemler için programdaki prosedür mantıklarına benzer yöntemler kullanılabilir.

EK 1. Sistem ile Elde Edilen Parça Örnekleri

KAYNAKLAR

- Gülesin, M., “MCAD-2 ½ Boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım Programı”, İ.T.Ü. Makina Fakültesi 1. Makina Mühendisliği Kongresi, 275-283, 1997.

- Idesawa, M., “A System to Generate a Solid Figure from Three View”, Bulletin of JSME, Cilt 16, 216-225, 1973.

- Lafue, G., “Recognition of Three Dimensional Objects from Orthographic Views”, ACM/SIGGRAPH, 103-108, 1976.

- Woo, T.C., Hammer, J.M., “Reconstruction of Three  Dimensional Designs from Orthographic Projections”, Proc. Ninth CIRP Conference, 247-255, 1977.

- Preiss, K., “Algorithms for Automatic Conversion  of a 3 View Drawing of a Plane Faced Part to the 3-D Representation” Computers in Industry, Cilt 2, 133-139, 1981.

- Markowsky, G., Wesley, M.A., “Fleshing out Projections”, IBM Journal Research and Development, Cilt 25, 934-954, 1981.

- Haralick, R.M., Queeney, D., “Understanding Engineering Drawings”, Computer Graphics and Image Processing, Cilt 20, 244-258, 1982.

- Sakurai, H., Gossard, D.C., “Solid Model Input Through Orthographic Views”, ACM/SIGGRAPH, Cilt 17, 243-252, 1983.

- Preiss, K., “Constructing the Solid Representation from Engineering Projections”,  Computers and Graphics, Cilt 8, 381-389, 1984.

- Nagendra, I.V., Gujar, U.G., “3-D Objects from 2-D Ortoghraphic Views–A Survey” Computers and Graphics, Cilt 12, No 1, 111-114, 1988.

- Richards, T.H., Onwubolu, G.C., “Automatic Interpretation of Engineering Drawings for 3D Surface Representation in CAD”, Computer Aided  Design, Cilt 18, No 3, 156-160, 1986.

- Lequette, R., “Automatic  Construction of Curvilinear Solids from Wireframe Views”, Computer Aided Design, Cilt 20, No 4, 171-180, 1988.

- Ghosh, S.K., Li, Y.B., Munns, A.K., Wang, X.C., “Generating Solid Models from Two Dimensional Representations”, Journal of Materials Processing Tecnology, Cilt 54, 211-217, 1995.

- Gujar, U.G., Nagendra, I.V., “Construction of 3D Solid Objects from Orthographic Views”, Computers and Graphics, Cilt 13, No 4, 505-521, 1989.

- Wang, W., Grinstein, G.G., “A Survey of 3D Solid  Reconstruction from 2D Projection Line Drawings”, Computer Graphics Forum, Cilt 12, No 2, 137-158, 1993.

- Chen, Z., Perng, D.B., Chen, C.J., Wu, C.S., “Fast Reconstruction of 3D Mechanical Parts from 2D Orthographic Views with Rules”, International Journal Computer Integrated Manufacturing, Cilt 5, No 1, 2-9, 1992.

- Yan, Q.W., Chen, C.L.P., Tang, Z., “Efficient Algorithm for the Reconstruction of 3D Objects from Orthographic Projections”, Computer Aided Design, Cilt 26, No 9, 699-717, 1994.

- Watanabe, T., Tashiro, A., Fujii, S., “Estimation of Three Dimensional Objects from Orthographic Views with Inconcistencies”, Computers and Graphics, Cilt 19, No 6, 815-829, 1995.

- You, C.F., Yang, S.S., “Reconstruction of Curvilinear Manifold Objects from Orthographic Views”, Computers and Graphics, Cilt 20, No 2, 275-293, 1996.

- Masuda, H., Numao, M., “A Cell Based Approach for Generating Solid Objects from Orthographic Projections”, Computer Aided Design, Cilt 29, No 3, 177-187, 1997.

- Tanaka, M., Iwama, K., Hosada, A., Watanabe, T., “Decomposition of a 2D Assembly Drawing into 3D Part Drawings”, Computer Aided Design, Cilt 30, No 1, 37-46, 1998.

- Shin, B.S., Shin, Y.G., “Fast 3D Solid Model Reconstruction from Orthographic Views”, Computer Aided Design, Cilt 30, No 1, 63-76, 1998.

- Liu, S. X., Hu, S. M., Chen, Y. J., Sun, J. G., “Reconstruction of Curved Solids From Engineering Drawings”, Computer Aided Design, Cilt 33, 1059-1072, 2001.

- Aldefeld, B., “On Automatic Recognition of 3D Structures from 2D Representations”, Computer Aided Design, Cilt 15, No 2, 59-72, 1983.

- Bin, H., “Inputting Constructive Solid Geometry Representations Directly from 2D Orthographic Engineering Drawings”, Computer Aided Design, Cilt 18, No 3, 147-155, 1986.

- Chen, Z., Perng, D.B., “Automatic Reconstruction of 3D Solid Objects from 2D Orthographic Views”, Pattern Recognition Society, Cilt 21, No 5, 439-449, 1988.

- Shum, S.S.P., Lau, W.S., Yuen, M.M.F., Yu, K.M., “Solid Reconstruction from Orthographic Opaque Views Using Incremental Extrusion”, Computers and Graphics, Cilt 21, No 6, 787-800, 1997.

- Lim, T.C., Ensz, T.M., Ganter, A.M., Storti, W.D., “Object Reconstruction from Layered Data Using Implicit Solid Modelling”, Journal of Manufacturing Systems, Cilt 16, No 4, 260-272, 1997.

- Peterson, D.P., “Boundary to Constructive Solid Geometry Mappings: a Focus on 2D Issues”, Computer Aided Design, Cilt 18, No 1, 3-14, 1986.

- Gardan, Y., Perin, E., “An Algorithm Reducing 3D Boolean Operations to a 2D Problem: Concepts and Results”, Computer Aided Design, Cilt 28, No 4, 277-287, 1996.

- Masuda, H., “Topological Operators and Boolean Operations for Complex-Based Nonmanifold Geometric Models”, Computer Aided Design, Cilt 25, No 2, 119-129, 1993.

Shum, S.S.P., Lau, W.S., Yuen, M.M.F., Yu, K.M., “Solid Reconstruction from Orthographic Views Using 2-Stage Extrusion”, Computer Aided Design, Cilt 33, 91-102, 2001.

# Text boxes

Şekil 1. Üç boyutlu katı model elde etme işleminin akış diyagramı

3B silindirik

parça modeli

Unsur hacimlerini birincil ilkellerden

çıkarma

Unsur hacimlerini süpürme

Birincil ilkelleri

süpürme

### Silindirik parça

### profilini tayin etme

3B prizmatik

parça modeli

Bütün birincil

ilkelleri kesiştirme

Birincil ilkelleri

bir araya toplama

Unsur hacimlerini ilkellerden çıkarma

Şekil 7. a) Prizmatik parçanın üç görünüşü, b) Delik yarım profillerini oluşturma, c) Unsur hacimlerini yapılandırma d) Birincil ilkelleri türetme, e) Birincil ilkelleri bir araya toplama, f) 3 boyutlu prizmatik çözüm nesnesi.

f)

e)

d)

c)

b)

Şekil 6. a) Kama kanallı silindirik parçanın ön ve yan görünüşü, b) döndürülecek birincil ilkel ve süpürülecek unsur hacmi, c) Kama kanallı silindirik parça çözüm nesnesi.

c)

b)

a)

Şekil 5. a) Faturalı radyal delikli silindirik parçanın ön görünüşü, b) Faturalı radyal delikli silindirik parça çözüm  nesnesi.

Şekil 4. a) Faturalı eksenel kör delikli silindirik parçanın ön görünüşü, b) Parçanın döndürülecek yarımı, c) Faturalı eksenel kör delikli silindirik çözüm nesnesi.

c)

b)

Şekil 3. a) Faturalı eksenel boydan boya delikli silindirik parçanın ön görünüşü, b) Parçanın döndürülecek yarımı, c) Faturalı eksenel boydan boya delikli silindirik çözüm nesnesi.

c)

b)

Şekil 2. a) Faturalı dolu silindirik parçanın ön görünüşü, b) Parçanın döndürülecek yarımı, c) Faturalı dolu silindirik çözüm nesnesi.

c)

a)

a)

b)

a)

a)

a)

b)

Birincil ilkelleri

süpürme

Unsur hacimlerini süpürme

### Prizmatik parça

### profilini tayin etme

### 2B görünüşler